Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia – fabrycznie nowy

Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania przedmiotu umowy przez Personel Zamawiającego.

POZYCJA NR 1

STÓŁ OPERACYJNY - 1 ZESTAW

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany – w przypadku gdy należy podać konkretną wartość” poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest w tym przypadku wyłącznie wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK. Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) | Parametry oceniane (punktacja) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół przeznaczony do zabiegów operacyjnych w zakresie chirurgii okulistycznej | TAK |  |  |
| 2 | Stół z hydraulicznie składanymi czteroma elementami blatu | TAK, podać |  |  |
| 3 | Możliwość zamontowania dodatkowego podgłówka na już istniejącym | TAK |  |  |
| 4 | Regulacja wzdłużna, teleskopowa podgłówka z możliwością regulacji jego kąta nachylenia pod kark pacjenta | TAK |  |  |
| 5 | Długość segmentu nożnego nie mniejsza niż 580mm | TAK, podać |  |  |
| 6 | Długość segmentu podudzia nie mniejsza niż 470mm | TAK, podać |  |  |
| 7 | Długość segmentu tułowia nie mniejsza niż 540mm | TAK, podać |  |  |
| 8 | Zagłówek z możliwością wzdłużnej regulacji nie mniejszej niż 188mm | TAK, podać |  |  |
| 9 | Regulacja hydrauliczna ruchu stołu góra / dół w zakresie od 580 do 860mm ±10mm, prędkość regulacji 9,6-12,1mm/s | TAK, podać |  |  |
| 10 | Zakres regulacji kąta nachylenia zagłówka od -39º do +30 º, prędkość regulacji 4-6⁰/s | TAK, podać |  |  |
| 11 | Zakres regulacji kąta nachylenia tułowia od -23 º do +80 º, prędkość regulacji 1,7-7,6⁰/s | TAK, podać |  |  |
| 12 | Zakres regulacji kąta nachylenia podudzia od -10º do +38 º, prędkość regulacji 2,1-8,4⁰/s | TAK, podać |  |  |
| 13 | Zakres regulacji kąta nachylenia dolnej części nóg od -74 º do + 28 º, prędkość regulacji 2,7-11,27⁰/s | TAK, podać |  |  |
| 14 | Maksymalna długość całkowita stołu nie mniej niż 1983mm | TAK, podać |  |  |
| 15 | Szerokość stołu co najmniej 767mm | TAK, podać |  |  |
| 16 | Waga stołu nie więcej niż 140kg | TAK, podać |  |  |
| 17 | Maksymalne obciążenie stołu 250kg (+/- 10kg) | TAK, podać |  | Większe lub równe 250kg – 10 pkt, mniejsze – 0 pkt (lecz nie mniej niż 240kg) |
| 18 | Maksymalne obciążenie zagłówka nie mniej niż 30kg | TAK, podać |  |  |
| 19 | Maksymalne obciążenie dolnej części nóg nie mniej niż 60kg | TAK, podać |  |  |
| 20 | Zakres poprawnej pracy urządzenia w temperaturach +10 ºC - +40 ºC | TAK, podać |  |  |
| 21 | Możliwość regulacji pilotem ustawień stołu z możliwością zapamiętania min. 8 pozycji stołu | TAK, podać |  | Więcej niż 8 pozycji – 10 pkt, 8 pozycji – 0 pkt |
| 22 | Możliwość wyposażenia w opcjonalny sterownik nożny umożliwiający sterowanie poszczególnymi segmentami, lub sterownik umożliwiający sterowanie segmentami z możliwością przywołania 1 z 8 zapisanych pozycji stołu | TAK, podać |  |  |
| 23 | Możliwość szybkiego montażu wielu elementów dodatkowych do części ruchomych stołu | TAK |  |  |
| 24 | Główny wyłącznik prądu | TAK |  |  |
| 25 | Pokrycie stołu umożliwiające szybką dezynfekcje – możliwość zdjęcia każdego materaca na czas dezynfekcji | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość jednoczesnego zainstalowania przewodowego sterownika nożnego i ręcznego | TAK |  |  |
| 27 | Konstrukcja stołu wykonana ze stali nierdzewnej bez pokryw lakierniczych | TAK |  |  |
| 28 | Konstrukcja blatu stołu wykonana z płyty klejonej | TAK |  |  |
| 29 | Stół na podstawie jezdnej z manualną/nożną blokadą kół | TAK, podać |  |  |
| 30 | Stół wyposażony w podstawę jezdną z 4 skrętnymi , antystatycznymi kołami o średnicy 120mm wyposażonymi w 4 dźwignie blokujące | TAK, podać |  |  |
| 31 | Stół wyposażony w metolowe rączki rozmieszczone symetrycznie względem osi stołu, na segmencie nożnym, oraz dodatkowe, chowane rączki umieszczone symetrycznie względem osi stołu pod segmentem tułowia | TAK |  |  |
| 32 | Bezszwowe obicie stołu operacyjnego wykonane z jasnoróżowego materiału. Wszystkie elementy obicia indywidualnie demontowane. Materac części tułowia wypełniony tworzywem wisko-elastycznym | TAK |  |  |
| 33 | Stół wyposażony w elastyczny wysięgnik umożliwiający zamocowanie rur układu anestetycznego (1 szt.) | TAK |  |  |
| 34 | W segmencie tułowia stół wyposażony w zintegrowane symetryczne podłokietniki | TAK |  |  |
| 35 | Stół wyposażony w raczki ułatwiające prowadzenie stołu 2kpl. | TAK |  |  |
| 36 | Stół wyposażony w magnetyczny uchwyt na sterownik ręczny 1szt. | TAK |  |  |
| 37 | Diody informujące o stanie baterii, konieczności ładowania oraz procesie ładowania | TAK |  |  |
| 38 | Bateria zamontowana na stałe | TAK |  |  |
| 39 | Czas pracy przy pełni naładowanej baterii co najmniej 1 tydzień | TAK, podać |  | Więcej niż 7 dni – 10 pkt, 7 dni – 0 pkt |
| 40 | Stół wyposażony w przewodowy sterownik ręczny 1szt i przewodowy sterownik nożny 1szt | TAK |  |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, PODAĆ za każde kolejne 6 mc dodatkowe 5 pkt. maksymalnie 20 pkt. |  |
| 2 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3 | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4 | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6 | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=5 dni roboczych |  |
| 7 | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11 | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12 | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 NALEŻY załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub załączyć oświadczenie |  |
| 13 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14 | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | Załączyć |  |
| 15 | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16 | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub załączyć pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Załączyć harmonogram lub oświadczenie |  |
| 17 | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak |  |
| 18 | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Załączyć harmonogram |  |
| 19 | W przypadku harmonogramu pkt 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21 | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

POZYCJA NR 2

FOTEL OPERATORA - 1 szt.

| Model/Typ urządzenia | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Rok produkcji | Podać |  |

PARAMETRY GRANICZNE

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Niewypełnienie kolumny „Parametr oferowany – w przypadku gdy należy podać konkretną wartość” poprzez wpisanie konkretnych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia będzie również skutkowało odrzuceniem oferty. Niedopuszczalne jest w tym przypadku wyłącznie wypełnienie dokumentu poprzez wpisanie w tej kolumnie słowa TAK. Zamawiający wymaga wskazania konkretnych parametrów.

| Lp. | Opis parametru | Parametr graniczny/wartość | Parametr oferowany (podać, opisać) | Parametry oceniane (punktacja) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel chirurgiczny z podłokietnikami z elektro-hydrauliczną regulacją wysokości siedziska | TAK |  |  |
| 2 | Konstrukcja ze stali nierdzewnej, bez pokryw lakierniczych | TAK |  |  |
| 3 | Podstawa jezdna na pięciu podwójnych kółkach o średnicy 65mm z blokadą centralną | TAK, podać |  |  |
| 4 | Regulacja wysokości w zakresie 500mm-755mm, +-10mm | TAK, podać |  |  |
| 5 | Regulacja wysokości za pomocą przycisków nożnych umieszonych na podstawie fotela | TAK |  | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |
| 6 | Pamięć dwóch pozycji wysokości fotela | TAK |  | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |
| 7 | Podłokietniki regulowane na wysokość, kątowo oraz wzdłużnie z możliwością aktywacji regulacji przez chirurga za pomocą ramienia zwalniającego, bez utraty sterylności. | TAK |  | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |
| 8 | Regulacja podłokietników bez blokad śrubowych | TAK |  | TAK – 10 pkt, NIE – 0 pkt |
| 9 | Regulacja pochylenia siedziska | TAK |  |  |
| 10 | Regulacja wysokości i pochylnia oparcia | TAK |  |  |
| 11 | Zasilanie z akumulatora wbudowanego w podstawę fotela, z łatwą jego wymianą na akumulator zapasowy | TAK |  |  |
| 12 | Drugi akumulator zapasowy | TAK |  |  |
| 13 | Ładowarka | TAK |  |  |
| 14 | Bezszwowe obicie siedziska, oparcia oraz podłokietników w kolorze fioletowym | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość zamontowania regulowanych wzdłużnie kątowo platform na sterowniki nożne do mikroskopu i fakoemulsyfikatora | TAK |  |  |
| 16 | Fotel z pamięcią pozycji wysokości | TAK |  |  |

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU OFEROWANEGO SPRZĘTU

| Lp. | Warunki gwarancji i serwisu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na urządzenie liczony od dnia instalacji przedmiotu zamówienia w miejscu użytkowania potwierdzonej bezusterkowym protokołem odbioru. | min. 24 miesiące, PODAĆ za każde kolejne 6 mc dodatkowe 5 pkt. maksymalnie 20 pkt. |  |
| 2 | Przedłużenie okresu gwarancji o każdorazowy czas przestoju urządzenia (naprawy) zgodnie z zasadą – każdorazowy przestój aparatu choćby kilkugodzinny zostaje zaokrąglony do 1 dnia. | Tak |  |
| 3 | Możliwość przedłużenia gwarancji na kolejne lata za ryczałtową odpłatnością lub wykupienie kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 4 | Pełna obsługa serwisowa napraw (wraz z kosztem dojazdu, części zamiennych i robocizny), jeden bezpłatny przegląd w ciągu roku (w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji), cykliczna kontrola bezpieczeństwa elektrycznego oraz czynności wymienionych w Art. 90 pkt 4 (Ustawy o wyrobach medycznych Dz.U. 2010, Nr 107, poz. 679) w okresie gwarancji wliczone w cenę zamówienia bez żadnych limitów np. ilości godzin pracy, ilości cykli itp. | Tak |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki/awarii nie wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w godzinach zegarowych. | 48 h |  |
| 6 | Czas usunięcia usterki/awarii wymagającej wymiany części, od momentu zgłoszenia w dniach roboczych. | <=5 dni roboczych |  |
| 7 | W przypadku awarii naprawa w siedzibie Zamawiającego; w przypadku konieczności dokonania naprawy w warsztacie serwisowym, Wykonawca ponosi wszelkie koszty transportu i zapewnia urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy dostarczone do 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii. | Tak |  |
| 8 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołu/urządzenia na nowy: a) 2 naprawy tego samego elementu (podzespołu) – uprawniają do wymiany podzespołu na nowy lub b) 3 niezależne od siebie awarie aparatu (sprzętu) w okresie 30 kolejnych dni – uprawniają do wymiany aparatu (sprzętu) na nowy. | Tak |  |
| 9 | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i wyposażenia. | 10 lat od daty dostawy |  |
| 10 | Przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 w okresie gwarancji zalecane przez producenta a wykonywane przez serwis autoryzowany – podać w tabeli harmonogram zawierający m.in. terminy i zakres czynności do wykonania. | Podać |  |
| 11 | Czas niezbędny do wykonania przeglądu okresowego lub innych czynności wymienionych w zakresie Art. 90 pkt 4 w ramach gwarancji od momentu zgłoszenia w dniach kalendarzowych. | <=14 dni |  |
| 12 | Po uruchomieniu urządzenia a przed oddaniem do eksploatacji dostarczyć PROTOKÓŁ BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO sprzętu zgodny z normą PN-EN 62353. W przypadku gdy sprzęt nie podlega wymaganiom normy PN-EN 62353 NALEŻY załączyć OŚWIADCZENIE PRODUCENTA. | Protokół lub załączyć oświadczenie |  |
| 13 | Serwis gwarancyjny na terenie Polski – wskazać przeznaczony dla zamawiającego punkt napraw i przeglądów gwarancyjnych (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 14 | Świadectwo autoryzacji serwisu potwierdzone przez producenta urządzenia. | Załączyć |  |
| 15 | Najbliższy dla zamawiającego pogwarancyjny serwis na terenie krajów Unii Europejskiej poza Polską (nazwa, adres, telefon, fax, e-mail). | Podać |  |
| 16 | Pogwarancyjne przeglądy okresowe lub inne czynności wymienione w zakresie Art. 90 pkt 4 wymagane przez producenta i wykonywane przez serwis autoryzowany, załączyć do oferty HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania lub załączyć pisemne OŚWIADCZENIE, że sprzęt nie wymaga wykonania żadnych przeglądów pogwarancyjnych wykonywanych przez serwis. | Załączyć harmonogram lub oświadczenie |  |
| 17 | Dokumentacja techniczna opisująca sposób wykonania okresowej kontroli bezpieczeństwa elektrycznego sprzętu w zakresie zgodnym z normą PN-EN 62353 z uwzględnieniem wymagań producenta – wypełnić załącznik w/g wzoru KARTA KONTROLI. | Tak |  |
| 18 | Jeżeli producent urządzenia przewiduje, że urządzenie wymaga przeprowadzania okresowych (cyklicznych) czynności serwisowo – konserwacyjnych wykonywanych przez służby techniczne zamawiającego załączyć HARMONOGRAM zawierający m.in. terminy, częstotliwość i zakres czynności do wykonania. W dniu dostawy SZKOLENIE w tym zakresie wraz z WYDANIEM IMIENNEGO CERTYFIKATU upoważniającego do wykonywania tych czynności (wraz z dokumentacją pkt 19). | Załączyć harmonogram |  |
| 19 | W przypadku harmonogramu pkt 18 w języku polskim dokumentacja serwisowo – techniczna zawierająca opis sposobu wykonania tych czynności przez służby techniczne zamawiającego – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim – dostarczona w dniu dostawy. | Tak |  |
| 21 | Paszport techniczny (wypełniony) – dostarczony w dniu dostawy. | Tak |  |

Niniejszym oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu, do dostarczania sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

_____________________________________________

Pieczęć i podpis Wykonawcy