PRZETARG

- NA ZAKUP I SUKCESYWNE DOSTAWY ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ Z ZAKRESU IMMUNOLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ PRZY UŻYCIU MIKROMETODY KOLUMNOWEJ W TRYBIE AUTOMATYCZNYM I MANUALNYM

- NA DZIERŻAWĘ W PEŁNI AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA WRAZ Z OSPRZĘTEM DO BADAŃ MANUALNYCH DEDYKOWANYCH DLA MIKROMETODY KOLUMNOWEJ, DZIERŻAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM W JĘZYKU POLSKIM NIEZBĘDNEGO DO  OBSŁUGI ANALIZATORA I OSPRZĘTU ORAZ KLIMATYZATORA I DWÓCH CHŁODZIAREK

Opis przedmiotu zamówienia

- Warunki graniczne - wymagania ogólne

- Oferowane przez Wykonawcę odczynniki i sprzęt muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. „W sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami” oraz z zasadami zawartymi w „Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu do jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi z dnia 09-06-2017”  – Oświadczenie na WEZWANIE po wyborze najwyżej ocenianej oferty

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że oferowane odczynniki spełniają wymogi ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679).  Oświadczenie na WEZWANIE po wyborze najwyżej ocenianej oferty

- Odczynniki muszą posiadać deklaracje zgodności i certyfikaty CE wymagane prawem Rzeczpospolitej Polskiej oraz dyrektywami Unii Europejskiej wymaganymi na terenie Polski – Wykonawca dostarczy wymagane  Oświadczenie na WEZWANIE po wyborze najwyżej ocenianej oferty

- Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych w zakresie przedmiotów zamówienia.

- Zamawiający wyraża zgodę na podwykonawstwo – do max. 5% wartości brutto zamówienia.

W przypadku zaistnienia podwykonawstwa Zamawiający wymaga, że Wykonawca złożył wykaz podwykonawców – po dokonaniu rozstrzygnięcia i wyboru oferty  - do dnia podpisania umowy- podwykonawstwo możliwe tylko w przypadku awarii z czasem wykonania badania i dostarczenia wyniku nie dłuższym niż 5 godzin od pobrania próbki.

- Do składanej oferty musi być załączony:

- Opis oferowanego analizatora i oferowanego sprzętu technicznego biorącego udział w procesie analitycznym, wraz z folderami – w jezyku polskim

- Zasady serwisowania

- Instrukcje odczynnikowe

- Wymagane jest, aby opis odczynników, karty charakterystyki i instrukcje obsługi oferowanych analizatorów, sprzętu technicznego były w języku polskim.

- Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do dokumentacji przetargowej w formie papierowej: opis BHP, instrukcje obsługi sprzętu, instrukcje odczynnikowe, karty charakterystyki odczynników niebezpiecznych do 7 DNI na WEZWANIE po podpisaniu umowy

- Opis odczynników w języku polskim musi zawierać:

- Nazwę odczynnika

- Nr katalogowy odczynnika

- Sposób konfekcjonowania

- W celu określenia kosztów całkowitych oferowanych odczynników, Wykonawca musi określić wszystkie niezbędne odczynniki, które muszą być zakupione do wykonania analiz przedstawionych w tabeli 1  Przewidywana ilość asortymenty – wymóg graniczny.

- W przypadku nieoszacowania ilości odczynników do wykonywania badań za pomoca mikrometody kolumnowej w trybie automatycznym i manualnym, kontroli oraz materiałów zużywalnych do oferowanego analizatora,  koszt wynikający z potrzeb Zamawiającego poniesie Wykonawca – łącznie z kosztami transportu.

- W celu określenia całkowitych kosztów eksploatacji analizatora i osprzętu, Wykonawca musi podać wszystkie elementy zużywalne i odczynniki niezbędne w czasie pracy bieżacej, awarii, do konserwacji i serwisowania oferowanego analizatora przedstawionych w tabeli 1.

- Wykonawca musi podać rodzaj i ilość kontroli dla wszystkich parametrów zamieszczonych w wymogach granicznych zgodnie z metodyką badań.

- W przypadku nieoszacowania należytej ilości materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania pracy bieżącej, przeglądu serwisowego, awarii, konserwacji sprzętu - koszt powyższego poniesie Wykonawca.

- Należy podać imię i nazwisko, telefon, fax osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach:

- Merytorycznych związanych z obsługą oferowanego analizatora w zakresie wykonywania badań  z immunologii transfuzjologicznej………………………………………………………….................

- W sprawie serwisowania oferowanego analizatora.............................................................................

- W sprawie serwisowania innego sprzętu technicznego będącego w przedmiocie zamówienia………………………………………………………………………………….............

- W sprawie serwisowania systemu informatycznego obsługującego analizator w połączeniu z siecią informatyczną szpitala i Bankiem Krwi……………………………………………….....................

- Wymagane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej pomieszczenia do adaptacji w celu sporządzenia kalkulacji na dostosowanie pracowni przed zainstalowaniem analizatora.

- W przypadku konieczności dostosowania pomieszczenia w celu zainstalowania oferowanego sprzętu, apatacja pomieszczeń i jej koszt po stronie Wykonawcy. Wszelkie prace j/w wymagają zgody Zamawiającego.

- Wymagane jest, aby Wykonawca spełnił warunki umowy sukcesywnie tj.:

- dostosowanie pracowni przez Wykonawcę w terminie do 2 tygodni przed instalacją analizatora i osprzętu .

- Analizator do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej i inny osprzęt do mikrometody musi być dostarczony w terminie do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Dostawa sprzętu komputerowego, instalacja oprogramowania i szkolenie w terminie 9 tygodni od daty zawarcia umowy. Wymagane jest, aby czas szkolenia nie był krótszy niż 3 dni.

- Chłodziarki muszą być dostarczone do 8 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Podłączenie analizatorów do systemu informatycznego w terminie instalacji sprzętu.

- Sprzęt musi być zainstalowany i zwalidowany, w terminie do 7 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Szkolenie personelu musi być przeprowadzone bezpośrednio po instalacji sprzętu, w okresie do 7 dni od dnia instalacji sprzętu.

- Termin dostawy, instalacji i szkolenia, musi być ustalony z kierownikiem pracowni.

- Wraz z dostawą sprzętu musi być dostarczony pakiet odczynników startowych, w celu uruchomienia i walidacji analizatora.

- Pakiet startowy musi zawierać odczynniki, kontrole dla minimum sześciu badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej tj.: screening przeciwciał, grupa krwi ABO i RhD z badaniem izoaglutynin, grupa krwi ABO i RhD z drugim klonem odczynników niż w badaniu izoaglutynin, grupa krwi ABO i RhD dawcy, grupa krwi ABO i RhD z BTA.

- Walidacja analizatorów po stronie Wykonawcy.

- Termin realizacji zamówienia na odczynniki, materialy kontrolne do 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faxu lub e-maila lub zgodnie z harmonogramem dostaw jeśli jest on wymagany. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca jest zobowiazany dostarczyć taki harmonogram.

- Możliwość zamówienia odczynników odczynników, materiałów kontrolnych w trybie Cito - w terminie 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pomocą faxu lub e-maila.

- Zamówione odczynniki muszą mieć taki sam nr serii, jesli w dostawie jest więcej niż jedno opakowanie i termin ważności – musi mieć minimum 9 miesięcy dla oferowanych kart; za wyjątkiem fenotypów tab. 1 poz 17-25, dla których dopuszcza się termin ważności nie krótszy niż 3 miesiące a dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych  tab.1 poz8, 9, 10, 16, dopuszcza się minimalny termin ważności nie krótszy niż 5 tygodni od daty dostawy.

- Transport na koszt Wykonawcy.

- Oferowane odczynniki do mikrometody kolumnowej żelowej tożsamej do aparatu jak i do manualnego back-upu Wykonawca zaokrągli do pełnych opakowań handlowych .

- Ilość opakowań przewidywaną na okres trzech lat dla określonej liczby oznaczeń należy obliczyć z zaokrągleniem do jednego opakowania w górę i po uwzględnieniu terminu ważności.

- W przypadku, gdy określona w ofercie Wykonawcy ilość materiałów kontrolnych, elementów zużywalnych, będzie mniejsza niż zaplanowano w specyfikacji przetargowej, Wykonywca pokryje pozostałe koszty, niezbędne do pracy.

- W okresie dzierżawy analizatory i inny sprzęt techniczny oraz elektroniczny, serwisowany będzie przez Wykonawcę bezpłatnie.

- Przeglądy serwisowe zgodne z wymaganiami producenta oraz naprawy, w tym dojazd do Zamawiającego – koszt po stronie Wykonawcy.

- Po  wyborze najwyżej ocenianej oferty Wykonawca musi przedstawić harmonogram przeglądów serwisowych oferowanego analizatora/sprzętu technicznego/klimatyzatora – liczony w miesiącach od daty podpisania umowy. WEZWANIE

- Czas reakcji serwisu na uszkodzenie analizatora do 24 h, 7 dni w tygodniu,  naprawa w ciągu kolejnych 48 h od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku braku mozliwości naprawy - wymiana analizatora / dostarczenie sprzętu zastępczego- do 5 dni od dnia zgłoszenia awarii.

- Wymagany jest kontakt z serwisem za pomocą infolinii.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć odczynniki do badań manualnych w celu zabezpieczenia ciągłości badań na czas awarii anlizatora.

- W przypadku awarii analizatora i braku dostaw odczynników do badań manualnych z winy Wykonawcy, Wykonawca pokryje koszty badań wykonanych w innym laboratorium, wraz z przesyłką tychże badań do innego laboratorium, od momentu zaistnienia awarii do czasu zakończenia.

- W przypadku, gdy Wykonawca dostarczy odczynniki z krótszym terminem ważności niż opisane w warunkach granicznych, Zamawiający zwróci odczynniki j/w na koszt Wykonawcy.

- W przypadku okresowych braków asortymentowych ze strony Wykonawcy  - jeśli Wykonawca nie będzie posiadał odczynników z wymaganym terminem ważności i Zamawiający celem realizacji swych zadań - zmuszony zostanie do skorzystania z odczynnika lub materiału kontrolnego z datą ważności zaoferowaną przez Wykonawcę, ale nie krótszą niż 1 miesiąc - Wykonawca naliczy cenę za ten odczynnik z odpowiednim upustem cenowym (nie mniej niż 50% ceny), natomiast w terminie 14 dni przed upływem daty ważności odczynników j/w - dostarczy nowe opakowanie odczynników z datą ważności nie krótszą niż 9 m-cy lub produktów krwinkowych z datą ważności nie krótszą niż 5 tygodni  i odbierze przedmiot podlegający wymianie – korygując fakturę o ilości oznaczeń niewykorzystane przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wynik badania nie zostanie wydany w wymaganym czasie - z powodu winy Wykonawcy tj.:

- braku dostaw

- niesprawnego systemu informatycznego (dotyczy również wadliwie działającego systemu oraz archiwizacji wyników oraz wyników przesyłanych drogą elektroniczną )

- niesprawnego analizatora, sprzętu technicznego i sprzętu komputerowego

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację wobec osób trzecich.

- Warunki graniczne - wymagania szczegółowe

Brak zapisów zgodnie z wymogami warunków granicznych - skutkuje odrzuceniem oferty.

Tabela 1. Przewidywana ilość asortymentu- wymóg graniczny

| l.p. | Nazwa odczynnika | Jednostka miary | Przewidywana ilość | Posiadane w asortymencie - TAK/ podać ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do badania grup ABO/Rh D ( DVI+) dorosłych wraz z badaniem izoaglutynin grupowych (A1, B) | test | 10440 (badane +codzienna kontrola) |  |
| 1a | Testy do badania grup ABO i RhD dorosłych inny klon odczynników niż w pierwotnym oznaczeniu grup dorosłych | test | 450 (badane +codzienna kontrola) |  |
| 2 | Testy do badania grup noworodkowych ABO/RhD wraz z badaniem BTA | test | 960 (badane +codzienna kontrola) |  |
| 2a | Testy do badania grup noworodkowych ABO/RhD inny klon odczynników niż w pierwotnym oznaczeniu grup noworodkowych | test | 960 (badane +codzienna kontrola) |  |
| 3 | Testy do badania grup krwi dawców w zakresie ABO i RhD(DVI+) | test | 12690 (badane +codzienna kontrola) |  |
| 4 | Testy do badania grup krwi biorców przy próbie zgodności w zakresie ABO i RhD(DVI-) | test | 6090 (badane +codzienna kontrola) |  |
| 5 | PTA-LISS z surowicą poliwalentną | kolumna | 70920 (screening p/ciał przy grupie krwi, u ciężarnychprzy próbie zgodności, właściwe próby zgodności, identyfikacje +codzienna kontrola |  |
| 6 | PTA-LISS z surowicą anty-IgG | kolumna | 900 (badane + kontrola) |  |
| 7 | Test enzymatyczny | kolumna | 8400 (badane + kontrola) |  |
| 8 | Krwinki do oznaczania układu ABO zawierające krwinki A1, B | ml | 3120 |  |
| 9 | Krwinki do wykrywania przeciwciał zawierające następujące fenotypy DccEE, DCwCee, dccee, MM, SS, ss, NN, P1, Jk(a+b-), Jk(a-b+), Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+). | ml | 4680 |  |
| 10 | Krwinki do identyfikacji przeciwciał zawierające następujące fenotypy DccEE, DCwCee, dccee, Dccee, dCcee, dccEe, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+). | ml | 1716 |  |
| 11 | Rozcieńczalnik do krwinek | ml | Tryb manualny - co najmniej do 5% wszystkich badań |  |
| 12 | Odczynnik do testu enzymatycznego bez papainy- | ml | do podanej ilości badań w teście enzymatycznym |  |
| 13 | Końcówki do pipet - w przypadku gdy producent przewiduje konieczność użycia koncówek | szt | Tryb manualny - co najmniej do 5% wszystkich badań |  |
| 14 | Kontrola jakości zewnątrzlaboratoryjna w zakresie metody mikrokolumnowej ( automatycznej i manualnej) – zakres podstawowy | zestaw | 6 |  |
| 15 | Kontrola jakości zewnątrzlaboratoryjna w zakresie metody mikrokolumnowej ( automatycznej i manualnej) – zakres zaawansowany | zestaw | 3 |  |
| 16 | Materiał kontrolny służący do wewnętrznej kontroli laboratoryjnej w zakresie metody mikrokolumnowej ( automatycznej i manualnej) Zawierający 2 różne próbki krwi pełnej w tym co najmniej po 40 ml każdego rodzaju próbki na okres 4 tygodni czyli co najmniej 1560 ml przy założeniu, że termin ważności jest nie krótszy niż 4 tygodnie | ml | 1 rodzaj – 1560 ml 2 rodzaj – 1560 ml |  |
| 17 | Fenotyp układu Rh - antygeny C, Cw, c, E, e | 1 test | 450 |  |
| 19 | Fenotyp Duffy (Fya, Fy b) | 1 test | 150 |  |
| 20 | Fenotyp Kidd ( antygeny Jka, Jkb) | 1 test | 150 |  |
| 21 | Fenotyp Kell ( antygeny K, k ) | 1 test | 450 |  |
| 22 | Fenotyp M, N, | 1 test | 150 |  |
| 23 | Fenotyp S, s, | 1 test | 60 |  |
| 24 | Fenotyp P1 | 1 test | 60 |  |
| 25 | Fenotyp Lewis ( antygeny Lea, Leb) | 1 test | 60 |  |
| Mikrometoda – dzierżawa sprzętu |
|  | Analizator do automatycznego wykonywania badań – fabrycznie nowy wraz sprzętem technicznym stanowiącym element wyposażenia – poniżej: | szt | 1 |  |
|  | Komputer PC z monitorem minimum 17”, klawiatura i myszką, zarządzający automatem i dodatkowym osprzętem wraz z oprogramowaniem |  |  |  |
|  | Drukarka laserowa |  |  |  |
|  | UPS |  |  |  |
|  | Program komputerowy obsługujący mikrometodę kompatybilny z automatem, wirówkoczytnikiem |  |  |  |
|  | Czytnik kodów paskowych |  |  |  |
|  | Drukarka kodów paskowych – fabrycznie nowa |  |  |  |
|  | Połączenie systemu komputerowego obsługującego mikrometodę wraz z serwisowaniem do systemu kompuiterowego obsługujacego laboratorium (Marcel) |  |  |  |
|  | Wirówkoczytnik | sz | 1 |  |
|  | Pipeta automatyczna - nowa | szt | 2 |  |
|  | Wirówka serologiczna do mikrokart | szt | 1 |  |
|  | Inkubator do mikrokart | szt | 1 |  |
|  | Dozownik dla odczynników | szt | 2 |  |
|  | Materiały zużywalne do analizatora i wirówkoczytnika Ilość adekwatna do podanej ilości mikrokolumn, krwinek i rodzaju badań (rozcieńczalniki, diluenty, płyny płuczące, konserwujące, niezbędne elementy do zawiesin itp. ) |  |  |  |
|  | Klimatyzator | szt. | 1 |  |
|  | Chłodziarka do przechowywania odczynników krwinek wzorcowych i składników krwi - nowa | szt. | 2 |  |

Uwaga!

Materiały zużywalne w ilości adekwatnej do przedstawionej ilości badań:

- Krwinki do wykrywania przeciwciał ( 3 rodzaje krwinek po 10 ml -zawierające wszystkie klinicznie istotne antygeny w podwójnych dawkach w jednym opakowaniu, średnio 4- 5 opakowań na miesiąc z uwzględnieniem terminów ważności)

- Krwinki do układu ABO ( 2 rodzaje krwinek A1 / B po 10 ml - średnio 4 opakowania na miesiąc z uwzględnieniem terminów ważności)

- Krwinki do identyfikacji przeciwciał ( 10-11 rodzajów krwinek po 4-5 ml -zawierające wszystkie klinicznie istotne antygeny w podwójnych dawkach w jednym opakowaniu, średnio 1 opakowanie na miesiąc z uwzględnieniem terminów ważności)

- Diluenty / rozcieńczalniki  do przedstawionej ilości badań z uwzględnieniem testu enzymatycznego oraz z  uwzględnieniem trybu manualnego i automatycznego.

- Materiały zużywalne do badań w trybie manualnym (5% wszystkich badań)

- Materiały zużywalne do automatu w ilości adekwatnej do przewidywalnej ilości badań.

Tabela 2. Wymogi graniczne dla odczynników i krwinek wzorcowych do badań immunotransfuzjologicznych za pomocą mikrometody żelowej kolumnowej – do obsługi analizatora i w trybie manulanym

* brak wpisu w miejscu oznaczonym gwiazdką – będzie skutkować odrzuceniem oferty.

| Warunki graniczne szczegółowe dla odczynników i krwinek wzorcowych do badań immunotransfuzjologicznych | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
|  | Odpowiedzi: TAK, Wartości oferowane, Opis parametru | Strona oferty, na której znajduje sie wymagany opis * |
|  | Świadectwo kontroli jakości do każdej serii odczynników. |  |
|  | Odczynniki muszą spełniać wymogi ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. „W sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami” oraz z zasadami zawartymi w „Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu do jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi z dnia 09-06-2017” - Oświadczenie na WEZWANIE po wyborze najwyżej ocenianej oferty |  |
|  | Odczynniki muszą posiadać deklaracje zgodności i certyfikat CE wymagane przepisami Rzeczpospolitej Polskiej i zgodnie z Dyrektywami Unii Europejskiej obowiązującymi na terenie Polski Oświadczenie na WEZWANIE po wyborze najwyżej ocenianej oferty |  |
|  | Odczynniki gotowe do użytku w 100 %. |  |
|  | Termin ważności odczynników ( mikrokart, diluentów) nie krótszy niż 9 m-cy |  |
|  | Termin ważności krwinek min 5 tygodni od daty dostarczenia do Zamawiającego |  |
|  | Karty substancji niebezpiecznych stosowanych w odczynnikach muszą zostać dostarczone w ciągu 14 dni do 7 DNI na WEZWANIE po podpisaniu umowy |  |
|  | Jeśli Wykonawca aktualizuje karty charakterystyki w trakcie trwania umowy, zobowiązany jest dostarczyć je do Zamawiającego. |  |
|  | Dwa różne klony odczynników monoklonalnych do badania grup ABO z zachowaniem zasad zawartych w przepisach prawa: - karty zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD z badaniem izoaglutynin grupowych na jednej karcie - karty zawierajace odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD pochodzace z innych klonów niż w badaniun na karcie z izoaglutyninami grupowymi - karty zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD biorców krwi przy próbie zgodności - karty zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD dawców przy próbie zgodności - karty zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD noworodka wraz z badaniem BTA na jednej karcie - karty zawierające odczynniki monoklonalne do oznaczania grup ABO i RhD noworodka pochodzące z innych klonów niż w badaniu na karcie z badaniem BTA | Podać klony: | * PODAĆ: |
|  | Odczynniki do badania antygenu D w kartach dwa różne klony odczynników monoklonalnych do badania antygenu D : klon RUM1 nie wykrywający kategorii DVI klon inny niż RUM1, zawierający przeciwciała anty-D klasy IgM | Podać klony: | * PODAĆ: |
|  | Karty do testu antyglobulinowego z surowicą poliwalentną zawierąją przeciwciała anty-IgG +C3d naniesioną na mikrokolumnę |  | * PODAĆ: |
|  | Karty do testu antyglobulinowego z surowicą monowalentną zawierąjącą przeciwciała anty-IgG naniesioną na mikrokolumnę |  | * PODAĆ: |
|  | Karty do testu enzymatycznego |  | * PODAĆ: |
|  | Kart do testu w środowisku NaCl |  | * PODAĆ: |
|  | Możliwość ponownego odczytu wyniku badania na mikrokarcie po 24 h. |  |
|  | Krwinki zabezpieczone przed hemolizą, zakażeniem bakteryjnym, zachowujące swoistość antygenową, nie zmieniające wyglądu w trakcie przechowywania |  |
|  | Komplet do wykrywania przeciwciał zawierający krwinki o budowie: DccEE, DCwCee, dccee, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+), zawierający nie mniej niż trzy rodzaje krwinek w zestawie o objętości nie mniejszej niż 10 ml każdego rodzaju. |  | * PODAĆ: |
|  | Komplet do identyfikacji przeciwciał zawierający krwinki o budowie: DccEE, DCwCee, DCCee, dccee, Dccee, dCcee, dccEe, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+)- zawierający nie mniej niż 10-11 rodzajów krwinek w zestawie o objętości nie mniejszej niż 5 ml każdego rodzaju. |  | * PODAĆ: |
|  | Komplet krwinek do oznaczania grup układu ABO zawierający krwinki o budowie A1, B. zawierający nie mniej niż dwa rodzaje krwinek w zestawie o objętości nie mniejszej niż 10 ml każdego rodzaju. |  | * PODAĆ: |
|  | Krwinki wzorcowe i mikrokarty kolumnowe żelowe do bezpośredniej pracy w analizatorze jak i w trybie manualnym |  |
|  | Wykonawca dołączy do oferty ulotki odczynnikowe (dotyczy odczynników i krwinek wzorcowych) w języku polskim zawierające co najmniej: nazwę odczynnika, nr katalogowy, nazwę certyfikatu z nr jednostki notyfikującej, zastosowanie, skład, metodykę, wykaz materiałów niezbędnych do użycia, ostrzeżenia, literaturę. |  |
|  | Karty umożliwiające badanie antygenów następujacych układów grupwych: Rh ( antygeny C, Cw, c, E, e ) Duffy (antygeny Fya, Fy b) Kidd ( antygeny Jka, Jkb) Kell ( antygeny K, k ) M, N, S, s, P1 Lewis ( antygeny Lea, Leb) |  | * PODAĆ: |
|  | Wymagane jest aby fenytypy poszczególnych układów grupowych umieszczone były na indywidualnych kartach tj.: Rh ( antygeny C, Cw, c, E, e ) Duffy (antygeny Fya, Fy b) Kidd ( antygeny Jka, Jkb) Kell ( antygeny K, k ) M, N, S, s, P1 Lewis ( antygeny Lea, Leb) |  | * PODAĆ: |

Tabela 3. Wymogi graniczne dla materiału kontrolnego służącego do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej i wewnątrzlaboratoryjnej do badań immunotransfuzjologicznych za pomocą mikrometody żelowej kolumnowej – do obsługi analizatora i  w trybie manulanym

- Materiał kontrolny pozwalający ocenić jakość pracy pracownika, sprzętu i metody.

| Warunki graniczne - materiał kontrolny służący do kontroli zewnątrzlaboratoryjnej badań immunotransfuzjologicznych | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
|  | Odpowiedzi: TAK, Wartości oferowane, Opis parametru |
| 1 | Kontrola jakości - zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa dla metody mikrokolumnowej ( automatycznej i manualnej) w zakresie podstawowym, zawierająca dwa rodzaje surowicy i 2 rodzaje krwinek czerwonych: pozwalająca na badanie grupy krwi ABO RhD+ dodatniej i RhD-ujemnej przynajmniej jedna z surowic badanych zawierająca co najmniej 1 rodzaj przeciwciał pozwalająca na wykonanie fenotypu ukł. Rh, Kell u biorcy, otrzymywana 2 razy w roku, w każdym półroczu potwierdzona certyfikatem uczestnictwa |  |
| 2 | Kontrola jakości - zewnątrzlaboratoryjna międzynarodowa dla metody mikrokolumnowej (automatycznej i manualnej), w zakresie zaawansowanym, zawierająca komplet składający się z 2 rodzajów surowicy surowicy, 2 rodzajów krwinek czerwonych biorcy, 2 rodzajów krwinek czerwonych dawcy: pozwalająca na wykonanie próby zgodności z identyfikacją alloprzeciwciał pozwalająca na badanie grupy krwi ABO i Rh dawcy i biorcy pozwalająca na wykonanie fenotypu ukł.Rh, Kell u dawcy i biorcy jedna z surowic badanych zawierająca co najmniej 2 rodzaje przeciwciał jedna z surowic badanych zawierająca co najmniej 1 rodzaj przeciwciał nie mniej niż jedna z surowic badanych wykazująca niezgodność z krwinkami dawców pozwalająca na badanie BTA otrzymywana 1 raz w roku potwierdzona certyfikatem uczestnictwa |  |
| 3 | Kontrola jakości - wewnątrzlaboratoryjna dla metody mikrokolumnowej automatycznej i manualnej Zawierająca 2 różne próbki krwi pełnej w tym jedną próbkę RhD+ dodatnią, drugą RhD- ujemną, jedna z w/w próbek pozwalająca na wykrycie przeciwciał z układu Rh, druga z próbek pozwalająca na wykrycie przeciwciał z innych układów grupowych , tj.: co najmniej po 40 ml każdego rodzaju próbki na okres 4 tygodni czyli co najmniej 1560 ml dla każdej z nich na 3 lata, przy założeniu, że termin ważności jest nie krótszy niż 4 tygodnie W przypadku gdy termin ważności i objętości są inne, Wykonawca musi tak przeliczyć asortyment aby dostawa gwarantowała zapewnienie codziennego dostępu do materiału kontrolnego z uwzględnieniem wyżej wykazanych objętości oraz terminów ważności dla kontrolowania parametrów badanych co 12 godzin, zgodnie z zaleceniami IHIT, Screening przeciwciał w PTA-LISS, grupy ABO/Rh D ( DVI+) wraz z badaniem izoaglutynin grupowych (A1, B), badanie grup noworodkowych ABO/RhD (DVI-)wraz z badaniem BTA, badania grup krwi dawców w zakresie ABO i RhD(DVI+), badania grup krwi biorców w zakresie ABO i RhD (DVI-). |  |

Tabela 4. Wymogi graniczne dla dostaw odczynników i krwinek wzorcowych, kontroli codziennej wewnątrzlaboratoryjnej.

| Warunki graniczne szczegółowe dla dostaw odczynników i krwinek wzorcowych, kontroli codziennej wewnątrzlaboratoryjnej | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
|  | Odpowiedzi: TAK, Wartości oferowane, Opis parametru |
|  | Termin realizacji zamówień przedstawionych w formie elektronicznej lub potwierdzonych faxem do 14 dni od daty wpłynięcia zamówienia lub zgodnie z harmonogramem jeśli jest wymagany. |  |
|  | Możliwość zamówienia asortymentu na Cito w terminie do 48 godzin od potwierdzenia zamówienia faxem |  |
|  | Możliwość reklamacji w razie stwierdzenia nieprawidłowości związanych z jakością odczynników. Wykonawca przedstawi procedurę reklamacji zgodną z ogólnymi wymogami granicznymi, pkt.1 SIWZ |  |
|  | Transport odczynników na koszt wykonawcy |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki transportu zgodnie z wymogami producenta |  |
|  | Po wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca przedstawi przykładowy wydruk kontroli parametrów transportu. |  |

Tabela 5. Wymogi graniczne dla dzierżawionego sprzętu, tj.: analizatora automatycznego do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z wyposażeniem

* brak wpisu w miejscu oznaczonym gwiazdką – będzie skutkować odrzuceniem oferty.

| Warunki graniczne dla dzierżawionego sprzętu, tj.: analizatora automatycznego do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z wyposażeniem | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
|  | Odpowiedzi: TAK, Wartości oferowane, Opis parametru | Strona oferty, na której znajduje sie wymagany opis* |
|  | Analizator fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016), zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS – podać: rok produkcji .......................................... nazwę/typ............................................... producenta............................................. wartość netto: ......................................... wartośc brutto: .......................................... |  |
|  | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do systemu onformatycznego Centrum Marcela - w technice mikrotestów kolumnowych wykorzystujący w pracy: karty zawierające kolumny wypełnione podłożem separującym nieprzelewającym się, metodę opartą na aglutynacji krwinek czerwonych, analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h / dobę 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji, wymiary analizatora – podyktowane warunkami powierzchniowymi pracowni, nieprzekraczajace : wysokość 98 cm, szerokość 115 cm, głębokość 85 |  | * PODAĆ: |
|  | Analizator nablatowy lub dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem, dopuszczonym certyfikatem do pracy w medycznym laboratorium diagnostycznym o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia |  | * PODAĆ: |
|  | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access – umożliwiający rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej) oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT). |  |
| 5 | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon) przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B badanie antygenów ukł. ABO na jednej karcie z badaniem izoaglutynin badanie grupy krwi noworodka z BTA; I-sza seria anty-A, anty-B, anty-DVI-, BTA ( na jednej karcie); II-ga seria - inne klony anty-A, anty-B, anty-DVI+ niż w serii I-szej, badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS; surowica poliwalentna) przy użyciu 3 krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw) oraz w teście enzymatycznym kontrola grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców. Odczynniki fabrycznie naniesione na kolumny badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie Bezpośredni Test Antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG, anty-IgM, w PTA badanie antygenów następujacych układów grupwych: - Rh ( antygeny C, Cw, c, E, e ) - Duffy (antygeny Fya, Fy b) - Kidd ( antygeny Jka, Jkb) - Kell ( antygeny K, k ) - M, N, - S, s, - P1 - Lewis ( antygeny Lea, Leb) identyfikację przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS; surowica poliwalentna, test enzymatyczny, PTA-LISS z odczynnikiem anty-IgG) przy użyciu co najmniej 10 krwinek wzorcowych | podać nazwy klonów |
| 6. | Wszystkie materiały mające zastosowanie w procedurze analitycznej tj.: krwinki wzorcowe, diluenty, karty i osprzęt wymagany do pracy z analizatorem i w trybie manualnym (wirówka, inkubator, pipety, wirówkoczytnik) za wyjątkiem sprzętu komputerowego, sprzętu jednorazowego i technicznego (chłodziarki, klimatyzator) muszą pochodzić od jednego producenta |  |
|  | Serwis dostępny 7 dni w tygodniu 365 dni w roku. Naprawa w ciągu 24 godz. od zgłoszenia. Podać nr linii serwisowej |  |
|  | Możliwość pracy na probówkach o różnej średnicy w jednym statywie Możliwość pracy na probówkach z małą objętością materiału badanego i z probówkami pediatrycznymi o obj. 50 ul. |  |
|  | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności |  |
|  | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych stosowanych na badanych próbkach. Wykonawca dostarcza z analizatorem czytnik kodów kreskowych |  |
|  | Wymagany aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników przez oprogramowanie analizatora. Analizator musi zgłaszać stan alarmowy jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań. |  |
|  | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania, oraz odczynników. |  |
|  | Gwarancja musi dotyczyć całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmować koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkich części w tym akcesorii nie podanych w ofercie. |  |
|  | Wydajność analizatora – min. 30 grup ABD+A1, B z badaniem przeciwciał na 1 godz. lub min. 100 screeningów przeciwciał odpornościowych. Pojemność analizatora na próbki badane nie mniejsza niż 50, na pokładzie analizatora muszą być dwie wirówki o łącznej pojemności nie mniejszej niż ż 24 karty, pojemność inkubatora min. 25 kart. |  |
|  | Aparat oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP – - Dokument potwierdzający deklaracje CE na WEZWANIE po wyborze najwyżej ocenianej oferty |  |
|  | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów. |  |
|  | Automatyczny system kontroli niezgodności bieżących wyników z wynikami w archiwum |  |
|  | Analizator z oprogramowaniem posiadającym znak umożliwiającym rejestrację badań wykonanych w trybie manualnym |  |
|  | Archiwizacja wyników badań (protokół badania, rodzaj testów i użytych kart, kolorowy obraz bezpośredni mikrokolumny, dane operatora) |  |
|  | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora |  |
|  | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów oraz zakorkowanych probówek, co wyklucza możliwość uszkodzenia lub złamania igły systemu dozującego |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator nieprawidłowo nakropionych kart i niedopuszczenie ich do analizy |  |
|  | Automatyczna weryfikacja poprawności dodawania odczynników i próbek badanych |  |
|  | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora |  |
|  | Możliwość usuwania płynnych odpadów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora |  |
|  | Możliwość wymiany igły w analizatorze przez Zamawiającego bez konieczności wzywania serwisu - analizator wyposażony w automatyczną stację umożliwiającą autokalibarację systemu dozującego |  |
|  | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora Podać pojemność kosza i wyliczyć ile razy dziennie należy opróżniać kosz. |  |
|  | Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki do zawieszania krwinek |  |
|  | Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny na karcie |  |
|  | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań |  |
|  | System manualny back-up pracujący na takich samych odczynnikach wraz z wirówkoczytnikiem archiwizującym obraz reakcji w postaci kolorowych zdjęć. |  |
|  | Grupa krwi AB0 i Rh w systemie manualnym na dwóch seriach odczynników pochodzących z dwóch różnych klonów anty-A, anty-B jak również anty-D; izoaglutynin grupowych na krwinkach A1, B Podać nazwy klonów |  |
|  | Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań i terminów ważności po dostawie i po otwarciu |  |
|  | Odczynniki – gotowe do użycia. Odczynniki diagnostyczne naniesione na kolumienki przez producenta, w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI, krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. |  |
|  | Wymagana jest dostawa odczynników krwinkowych transportem monitorowanym pod względem temperatury (np. 2-8 st. C) – jako załącznik przykładowy wydruk z dostawy Do ofert załączyć przykladowy protokół transportu. |  |
|  | Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski |  |
|  | Każde jednostkowe opakowanie musi być opisane: nazwa, seria, termin ważności przed i po rekonstytucją. |  |
|  | W każdej dostawie i serii, musi być dostarczona ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu /dwa różne klony/ |  |
|  | Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie |  |
|  | Temperatura przechowywania wszystkich kart 18-28 st. C |  |
|  | Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testów |  |
|  | Metodyka pozwalająca na eliminowanie płukania krwinek czerwonych na każdym etapie procedury – zawiesina krwinek czerwonych w teście PTA-LISS poniżej 1% |  |
|  | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu, zawierający zarówno przeciwciała anty-D (0,05 IU/ml), jak i anty-Fya. |  |
|  | Wykonawca na swój koszt dokona wymiany oprogramowania Pracowni immunologii transfuzjologicznej i Banku krwi oraz podłączenia do obustronnej komunikacji oprogramowania obsługującego analizator i wirówkoczytnik z oprogramowaniem Centrum Marcela. |  |
|  | Analizator sterowany oprogramowaniem kompatybilnym z wirówkoczytnikiem poprzez możliwość bezpośredniego połączenia z wirówkoczytnikiem mikrokart |  |
|  | Utrzymywanie wszystkich odczynników krwinkowych na pokładzie analizatora (do badania izoaglutynin grupowych oraz badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych) minimum 5 dni bez potrzeby wyciągania – funkcja chłodzenia krwinek na pokładzie. |  |
|  | Analizator posiadający magazyn na min 160 mikrokart na pokładzie |  |
|  | Wykonawca musi zapewnienić pełny manualny system back-up, - pracujący na tych samych odczynnikach co analizator wraz z wirówkoczytnikiem mikrokart. - musi zapewnić pełną kolorową archiwizację obrazu reakcji - musi być dostarczony wraz z niezbędnym zestawem komputerowym, czytnikiem kodów kreskowych i UPS. - pojemność wirówkoczytnika minimum 24 mikrokarty, - automatyczna kontrola równowagi rotora wirówkoczytnika i wirówki - stały czas i prędkość wirowania, - pozytywna identyfikacja każdej mikrokarty w wirówkoczytniku - identyfikacja i odczyt 24 kart w maksimum 5 minut po zakończeniu wirowania |  |

Tabela 6. Warunki graniczne dla dzierżawionego sprzętu – backup manualny do mikrometody kolumnowej służącej  do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej

| Warunki graniczne dla dzierżawionego sprzętu – backup manualny do mikrometody kolumnowej służącej do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej-poszczególne elementy | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- |
|  | Odpowiedzi: TAK, Wartości oferowane, Opis parametru |
| 1 | Pipeta automatyczna | Pipeta 1 - Fabrycznie nowa – wyprodukowana po 2015 r. Wartość netto ........................................................... Wartość bruttto ....................................................... Fabrycznie nowa ........................................................ |  |
|  |  | Pipeta 2 - Fabrycznie nowa – wyprodukowana po 2015 r. Wartość netto ........................................................... Wartość bruttto ....................................................... Fabrycznie nowa ........................................................ |  |
|  |  | Obydwie pipety muszą posiadać możliwość wielokrotnego dozowania różnych objętości materiału badanego |  |
|  |  | Powtarzalne wielokrotne dozowanie objętości 12,5μl, 25 μl, 50 μl. |  |
|  |  | Precyzja dozowania pipety zgodnie z normami DIN 12650, Dokument potwierdzający deklaracje CE na WEZWANIE po wyborze najwyżej ocenianej oferty |  |
|  |  | Przystosowana do użytkowania przez osoby prawo i leworęczne |  |
|  |  | Użytkowane z końcówkami jednorazowymi |  |
|  |  | Automatyczny wyrzutnik końcówek |  |
|  |  | Pipeta kompatybilna z oferowanymi końcówkami. |  |
|  |  | Walidacja i serwis zgodnie z wymogami SIWZ wykonywane przez Wykonawcę |  |
| 2 | Wirówka serologiczna do mikrokart. | Wirówka o pojemności min 6 mikrokart , wyprodukowana po 2012 r. Wartość netto ........................................................... Wartość bruttto ....................................................... Fabrycznie nowa, tak/nie (niewłaściwe skreślić) Rok produkcji............................................................ Jeśli wirówka nie jest fabrycznie nowa Wykonawca musi dostarczyć aktualny orzegląd techniczny na WEZWANIE po wyborze najlepiej ocenionej oferty |  |
|  |  | Automatyczna kontrola równowagi |  |
|  |  | Prędkość wirowania dostosowana do oferowanych testów |  |
|  |  | Czasowy i funkcyjny wyświetlacz |  |
|  |  | Monitorowana przez mikroprocesor |  |
|  |  | Certyfikat CE dostarczony po podpisaniu umowy do 7 dni |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona po podpisaniu umowy w dacie dostawy sprzętu |  |
| 3 | Inkubator do mikrokart. | Wyprodukowany po 2012 r. Wartość netto ................................................................. Wartość bruttto ............................................................... Fabrycznie nowa, tak/nie (niewłaściwe skreślić) Rok produkcji................................................. Jeśli wirówka nie jest fabrycznie nowa Wykonawca musi dostarczyć aktualny orzegląd techniczny na WEZWANIE po wyborze najlepiej ocenione oferty |  |
|  |  | Inkubacja mikrokart w temp. 370 C |  |
|  |  | 1 rotor wirówkowy na 12 mikrokart lub 2 statywy na 24 mikrokarty |  |
|  |  | Możliwość programowania czasu inkubacji |  |
|  |  | Cyfrowy wyświetlacz czasu i temperatury |  |
|  |  | Monitorowany przez mikroprocesor |  |
|  |  | Certyfikat CE dostarczony po podpisaniu umowy do 7 dni |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona po podpisaniu umowy w dacie dostawy sprzętu |  |
| 4 | Dozownik do odczynników | Dozownik 1 - fabrycznie nowy wyprodukowany po 2015 r. Wartość netto ........................................................... Wartość bruttto ....................................................... Fabrycznie nowa ........................................................ Rok produkcji............................................................ |  |
|  |  | Dozownik z uchwytem |  |
|  |  | Modularny statyw dla dozownika |  |
|  |  | Do seryjnego dozowania 0.5 ml lub 1 ml |  |
|  |  | Dedykowany do odczynników dozowanych w trybie manualnym |  |
|  |  | Dozownik 2 - fabrycznie nowy wyprodukowany po 2015 r. Wartość netto ........................................................... Wartość bruttto ....................................................... Fabrycznie nowa ........................................................ Rok produkcji............................................................ |  |
|  |  | Dozownik z uchwytem |  |
|  |  | Modularny statyw dla dozownika |  |
|  |  | Do seryjnego dozowania 0.5 ml lub 1 ml |  |
|  |  | Dedykowany do odczynników dozowanych w trybie manualnym |  |
| 5 | Wirówkoczytnik mikrokart wraz z oprogramowaniem | Wyprodukowany po 2012 r. Wartość netto ........................................................... Wartość bruttto ........................................................ Fabrycznie nowa, tak/nie (niewłaściwe skreślić) Rok produkcji............................................................ Jeśli wirówka nie jest fabrycznie nowa Wykonawca musi dostarczyć aktualny orzegląd techniczny na WEZWANIE po wyborze najlepiej ocenione oferty |  |
|  |  | 1 rotor wirówkowy na 24 mikrokarty |  |
|  |  | Monitorowany przez mikroprocesor, pełna pozytywna identyfikacja mikrokart po kodzie paskowym |  |
|  |  | Certyfikat CE dostarczony po podpisaniu umowy do 7 dni |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona po podpisaniu umowy w dacie dostawy sprzętu |  |
|  |  | Przeznaczony do odczytywania mikrokart zawartych w ofercie |  |
|  |  | Oprogramowanie kompatybilne z analizatorem pozwalające na zarządzanie wynikami |  |
|  |  | Archiwizowanie wyników dodatkowo w postaci kolorowych zdjęć identyczne jak w analizatorze |  |

Tabela 7. Parametry oceniane analizatora sprzętu beck-up i odczynników

| l.p. | PARAMENTY OCENIANE | Opis/tak/nie | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczna nieelektroniczna (manualna) pipeta do systemu back-up |  | Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Termin ważności mikrokart po dostawie powyżej 9 m-cy dla 80% deklarowanych mikrokart |  | Powyżej 9 m-cy – 20 pkt 9 m-cy – 0 pkt. |
|  | Analizator i czytnik archiwizujący obrazy mikrokart wraz z nasileniem aglutynacji w postaci kolorowych zdjęć |  | Tak - 20 pkt. Nie - 0 pkt. |
|  | Ważność krwinek na pokładzie analizatora powyżej 4 dni |  | 4 dni - 0 pkt Powyżej 4 dni - 20 pkt |
|  | Czas inkubacji i wirowania mikrokart przez analizator – max.25 minut |  | 25 minut - 0 pkt Poniżej 25 minut - 20 pkt |
|  | Analizator nablatowy z przeznaczonym do niego stołem |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Dostępność infolinii powyżej 8 godzin |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Sprzęt beck-up wyprodukwany po 2015 r. Fabrycznie nowy |  | TAK – 100 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  |  | Razem | 210 |

Tabela 8. Wymogi graniczne dla dwóch chłodziarek

| L.p. | Wymogi graniczne dla chłodzierek | Odpowiedzi: TAK, Wartości oferowane, Opis parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka 1 - fabrycznie nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015 r. Rok produkcji __________________________ posiadająca deklarację zgodności CE Podać nazwę, producenta, nr prod., nr serii: ________________________________________________ Wartość netto: ____________________ Wartość brutto: ___________________ |  |
|  | Chłodziarka 2- fabrycznie nowa wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015 r. Rok produkcji __________________________ posiadająca deklarację zgodności CE Podać nazwę, producenta, nr prod., nr serii: ________________________________________________ Wartość netto: ____________________ Wartość brutto: ___________________ |  |
|  | Chłodziarki z przeznaczeniem do Banku Krwi ( przechowywanie KKCz zgodnie z wymogami przepisów prawa) i do przechowywania odczynników i krwinek wzorcowych, |  |
|  | Wymiary nieprzekraczające 520 szer., 710 głęb., 2030 wys. |  |
|  | Zakres temp. : 2-10 0 C |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza |  |
|  | Przeszklone drzwi |  |
|  | Rejestrator temperatury |  |
|  | Alarm nieprawidłowej temperatury |  |
|  | Kółka z blokadą |  |
|  | Jedna chłodziarka z metalowymi półkami plastyfikowanymi |  |
|  | Druga z szufladami ze stali nierdzewnej z przegródkami |  |
|  | Alarm otwartch drzwi |  |

Tabela 9. Wymogi graniczne dla klimatyzatora

| L.p. | Wymogi graniczne dla klimatyzatora | Odpowiedzi: TAK, Wartości oferowane, Opis parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Klimatyzator wyprodukowany wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012 r. Rok produkcji __________________________ posiadający deklarację zgodności CE Podać nazwę_________________________ producenta___________________________ nr serii _____________________________ Wartość netto: ____________________ Wartość brutto: ___________________ Jeśli klimator nie jest fabrycznie nowy Wykonawca musi dostarczyć aktualny przegląd techniczny NA WEZWANIE po wyborze najlepiej ocenionej oferty |  |
|  | Układ chłodniczy z pompą ciepła |  |
|  | Opis techniczny oferowanego sprzętu, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów granicznych (folder, instrukcje aparaturowe) - NA WEZWANIE po wyborze najlepiej ocenianej oferty |  |
|  | Instrukcja obsługi i serwisowania aparatu (w języku polskim) – dostarczona Zamawiającemu w dniu instalacji. |  |
|  | Urządzenie pozwalające utrzymać temperaturę pomieszczenia o powierzchni 20 m2 w granicach 22-24oC, warunkującą prawidłowe funkcjonowanie analizatora i oferowanego osprzętu do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej |  |
|  | Montaż klimatyzatora przez uprawnioną, certyfikowaną firmę, posiadającą certyfikat i autoryzację na montaż, serwisowanie i udzielenie gwarancji. |  |
|  | Serwisowanie klimatyzatora (minimum dwa razy do roku), po stronie Wykonawcy |  |

Tabela. 10. Wykaz elementów zużywalnych dla analizatora

| Lp. | Nazwa elementu zużywalnego | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Czas gwarancji | Przewidywana ilość opakowań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela. 11. Wykaz elementów zużywalnych dla wirówkoczytnika

| Lp. | Nazwa elementu zużywalnego | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Czas gwarancji | Przewidywana ilość opakowań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabela. 12. Wykaz elementów zużywalnych dla klimatyzatora

| Lp. | Nazwa elementu zużywalnego | Nr katalogowy | Sposób konfekcjonowania | Czas gwarancji | Przewidywana ilość opakowań na 3 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga ! Wymogi graniczne do specyfikacji elementów zużywalnych dla oferowanego analizatora, osprzętu i klimatyzatora

- Wykonawca ma obowiązek opisać wszystkie elementy zużywalne niezbędne do pracy z oferowanym analizatorem, sprzętem technicznym i klimatyzatorem w zakresie:

- bezpośredniej pracy z oferowanym sprzętem, np.mikrokolumny do zawiesin, wężyki i inne

- serwisowania, np: odczynniki płuczące, czyszczące,  i inne

- wymiany serwisowej, wynikającej z cyklu pracy.

- Wszystkie elementy zużywalne dla oferowanego analizatora muszą być wyszczególnione w tab 10. Wykaz elementów zużywalnych dla analizatora.

- Wykonawca ma obowiązek opisać wszystkie elementy zużywalne niezbędne do pracy z wirówkoczytnikiem w tab. 11. Wykaz elementów zużywalnych dla wirówkoczytnika .

- Wykonawca ma obowiązek opisać wszystkie elementy zużywalne niezbędne do pracy z klimatyzatorem w tab. 12. Wykaz elementów zużywalnych dla klimatyzatora .

Tabela. 13.  Wymogi graniczne dla serwisowania analizatora, klimatyzatora i osprzętu

| L.p. | Wymogi graniczne dla serwisowania analizatora, osprzetu, klimatyzatora. | Odpowiedzi: TAK, Wartości oferowane, Opis parametru |
| --- | --- | --- |
|  | Koszt przeglądów serwisowych i napraw oferowanego analizatora, klimatyzatora po stronie Wykonawcy |  |
|  | Czas reakcji serwisu na uszkodzenie analizatora, wirówkoczytnika, wirówki, klimatyzatora do 24 h, 7 dni w tygodniu, naprawa w ciągu kolejnych do 48 h od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku braku mozliwości naprawy - wymiana analizatora / dostarczenie sprzętu zastępczego- do 5 dni od dnia zgłoszenia awarii. |  |
|  | Przeglady serwisowe zgodnie z wymogami producenta, nie rzadziej niż jeden raz do roku. |  |
|  | Za realizację przeglądów serwisowych odpowiada Wykonawca |  |
|  | Podać przewidywany harmonogram przeglądów serwisowych dla oferowanego analizatora, sprzetu, na okres 3 lat NA WEZWANIE po wyborze najlepiej ocenianej oferty |  |
|  | Podać przewidywany harmonogram przeglądów serwisowych dla klimatyzatora na okres 3 lat NA WEZWANIE po wyborze najlepiej ocenianej oferty |  |
|  | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie analizatora,sprzętu technicznego, e-mail |  |
|  | Podać adres serwisu, nr telefonu i nazwisko osoby odpowiedzialnej za serwisowanie klimatyzatora, e-mail |  |

- Dzierżawa sprzętu komputerowego  wraz z podłączeniem analizatora i wirówkoczytnika do istniejącego systemu informatycznego Marcel - Centrum.

Pokrycie zryczałtowanych miesięcznych kosztów opieki serwisowej oraz nadzoru autorskiego nad systemem informatycznym w całym okresie trwania umowy.

Wymogi graniczne dla systemu informatycznego obsługującego analizator i wirówkoczytnik

- Wymagana jest rozbudowa systemu informatycznego o dodatkowe elementy, pokrycie kosztów dodatkowych szkoleń związanych z nowymi funkcjami systemu obslugującego Pracownię immunologii transfuzjologicznej i Bank krwi, jego administracją i konfiguracją.

- Zapewnienie automatycznego tworzenia kopii zapasowej bazy Pracowni immunologii transfuzjologicznej i Bank krwi we wskazanym przez zamawiającego dyskowym zasobie sieciowym Centrum Marcela.

- Pokrycie kosztów nowych licencji, w zależności od potrzeb rozbudowy systemu.

- Oprogramowanie musi zapewnić mozliwość przekazu wyników serologicznych do bazy informatycznej szpitala.

- Oprogramowanie musi zapewnić pełną ciagłość danych i dokumentacji w postaci elektronicznej prowadzonej przez Zamawiającego, które musi umożliwiać:

- prowadzenie dokumentacji elektronicznej (rejestry i księgi) w zakresie przewidzianym prawem dla pracowni serologii transfuzjologicznej, banku krwi i pracowni konsultacyjnej, w tym prowadzenie rejestrów dokumentów wraz z ich treścią i elektronicznie podpisanymi oryginałami ( m.in. księga badań grup krwi, księga badań prób zgodności, zamówienia zbiorcze do dostawców, zamówienia indywidualne do dostawców, zamówienia otrzymane indywidualne i zbiorcze, zlecenia wykonania badań, wyniki badań, dokumenty przychodu i rozchodu, protokoły transportu), w  odniesieniu do donacyjnych i niedonacyjnych składników krwi,

- prowadzenie kartoteki pacjentów z ich serologiczną historią (co najmniej w zakresie przetoczeń, powikłań i wyników badań) oraz kartoteki składników wraz z ich historią (ruchy magazynowe, wyniki wykonanych badań i przetoczenie/utylizacja) z możliwością ich współdzielenia (udostepniania/przyjmowania danych) z innymi jednostkami,

- identyfikację składników oraz ich parametrów zgodnie ze specyfikacją ISBT 128,

- wprowadzenie wszystkich danych z etykiety składnika za pomoca czytnika  (skanera) kodów kreskowych

- automatyczną, zgodną z protokołem HL7, wymianę z innymi jednostkami (RCKiK, inna pracownia serologiczna, inny bank krwi, pracownia konsultacyjna ) danych i dokumentów ( łacznie z podpisanymi elektronicznie), w zakresie zamówień indywidualnych, zamówień zbiorczych, zleceń na wykonanie badań, wyników badań,

- automatyzację procesu dokumentowania transfuzji wraz z :

a) możliwością zdalnego, elektronicznego przesyłania zamówień na składniki krwi i zleceń na wykonywanie badań do Banku Krwi i Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej

b) automatycznym odbieraniem wyników, sprawozdań z badań oraz informacji o wydanych na odział składnikach krwi

c) obsługą zgłoszeń powikłań poprzetoczeniowych

d) automatuyczną ewidencji i raportowaniem przetoczonych i nieprzetoczonych składników

e) automatyczną wymianą dokumentów podpisanych elektronicznie pomiedzy pracownią i RCKiK

f) współpracą z systemami szpitalnym wg standardu HL7 , HL7-CDA.

- Wdrożenie nowych modułów, obsługi systemu, jeśli takie powstaną w trakcie trwania umowy, (instalacje, konfiguracje, szkolenia),

- Gwarancja i serwis sprzętu, sieci i oprogramowania w okresie 36 miesięcy,

- Nadzór nad działaniem systemu informatycznego w okresie 36 miesięcy

- W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni sieć komputerową w pomieszczeniach laboratorium z odpowiednią liczbą gniazd dostępowych i zapewni zdalny dostęp dla serwisu.

- Konfiguracja  LSI Pracowni musi zapewnić pracę w trybie ciągłym 7/7 24/24 i ochronę danych osobowych i innych (przed utratą i przed dostępem osób nieupoważnionych).

- W przypadku awarii któregokolwiek z elementów LSI, Wykonawca  musi zapewnić, możliwość uruchomienia i rozpoczęcia pracy systemu (w trybie awaryjnym), do jednej godziny, w przypadku awarii krytycznej  maksimum do 8 godzin od zgłoszenia awarii.

- Wszystkie modyfikacje, funkcje i możliwości oferowanego oprogramowania bezwzględnie  muszą posiadać wdrożenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wdrożenia, w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Weryfikacja negatywna lub niewskazanie przez Wykonawcę miejsca wdrożenia skutkują odrzuceniem oferty.

- System musi posiadać możliwość automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa, oraz kopiowania jej na udział sieciowy podany przez Zamawiającego.

- Serwisowanie LSI przez okres 36 miesięcy, tak aby zapewnić funkcjonowanie:

- Rejestracji pacjentów i zleceń

- Znakowanie próbek do badań kodami kreskowymi,

- Dwustronna komunikacją z analizatorami

- Kontrolę jakości badań i jej dokumentację

- Walidację wyników

- Automatyczne naliczanie kosztów z uwzględnieniem metod i powtórzeń

- Baza wyników dostępna w sieci wewnętrznej odbiorcy wyników za pomoca strony www

- Konfiguracja środowiska i administrowanie nim

- Udostępnienie interfejsu wewnętrznej kontroli jakości poza modułem kontroli Marcel.

- Eksport danych z Systemu informatycznego na życzenie Zlecającego bez dodatkowych kosztów.

Wymóg graniczny dla serwisowania systemu informatycznego.

- Reakcja na zgłaszane przez Zamawiającego awarie i usunięcie ich skutków na następujących warunkach:

- reakcja na zgłoszenie awarii do 30 min, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

- usunięcia skutków awarii i uruchomienie systemu w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu

- Usuwanie błędów oprogramowania:

- uniemożliwiającego pracę do 24 godzin w dni robocze

- nie uniemożliwiającego pracy – usuwanie w ramach nowych wersji (upgrade’ów).

- Diagnozowanie uszkodzeń i naprawy okablowania podłączeń analizatorów

- Analizowanie i zgłaszanie Użytkownikowi potrzeb w zakresie napraw, modernizacji czy wymiany sprzętu.

- W przypadku konieczności wprowadzenie upgrade’ów Wykonawca zainstaluje je u Zamawiającego bezpłatnie.

- Konserwacja zainstalowanego oprogramowania, porządkowanie plików systemowych, okresowa kontrola poprawności zapisów minimum 2 razy do roku, lub częściej zgodnie z harmonogramem wykonawcy.

- Wykonawca wykona konfiguracje i rekonfiguracje systemu i podłączonych do niego analizatorów, w ramach posiadanych licencji.

- Wykonawca wykona instalacje wersji i rozszerzeń systemu wynikających ze zmian przepisów prawnych – bezpłatnie.

- Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji w zakresie:

  - pomocy w przypadku trudności w wykonaniu czynności operatorskich,

  - pomocy w diagnostyce problemów związanych z oprogramowaniem,

  - doradztwa w zakresie implementacji i konfiguracji systemu u Użytkownika.

- Wymagane jest, aby administratorem danych Systemu informatycznego był Zamawiający. Wszelkie ingerencje w dane Użytkownika wymagają pisemnego zlecenia. Wyjątkiem jest ingerencja Wykonawcy związana z usunięciem awarii. Każda ingerencja w dane Użytkownika musi być dokumentowana protokołem, którego kopia będzie przekazana Zamawiającemu.

- Podłączenie analizatorów do poszczególnych stacji roboczych systemu bez wykorzystania komputera nadrzędnego (serwera N portów)

- Musi być podane imię i nazwisko koordynatora systemu informatycznego.

- Formularze cenowe dla odczynników i dzierżawionego sprzętu (TABELE: 15,16,17) – ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

Tabela 18. Opis asortymentu podlegającego ocenie

| lp | Rodzaj odczynnika | Zawartość testów w opakowaniu 1) | Termin ważności odczynnika przed otwarciem 2) | Termin ważności odczynnika po otwarciu 3) | Temperatura przechowywania 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy do badania grup ABO/Rh D ( DVI+) dorosłych wraz z badaniem izoaglutynin grupowych (A1, B) |  |  |  |  |
| 1a | Testy do badania grup ABO i RhD dorosłych inny klon odczynników niż w pierwotnym oznaczeniu grup dorosłych |  |  |  |  |
| 2 | Testy do badania grup noworodkowych ABO/RhD wraz z badaniem BTA |  |  |  |  |
| 2a | Testy do badania grup noworodkowych ABO/RhD inny klon odczynników niż w pierwotnym oznaczeniu grup noworodkowych |  |  |  |  |
| 3 | Testy do badania grup krwi dawców w zakresie ABO i RhD(DVI+) |  |  |  |  |
| 4 | Testy do badania grup krwi biorców przy próbie zgodności w zakresie ABO i RhD(DVI-) |  |  |  |  |
| 5 | PTA-LISS z surowicą poliwalentną |  |  |  |  |
| 6 | PTA-LISS z surowicą anty-IgG |  |  |  |  |
| 7 | Test enzymatyczny |  |  |  |  |
| 8 | Krwinki do oznaczania układu ABO zawierające krwinki A1, B |  |  |  |  |
| 9 | Krwinki do wykrywania przeciwciał zawierające następujące fenotypy DccEE, DCwCee, dccee, MM, SS, ss, NN, P1, Jk(a+b-), Jk(a-b+), Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+). |  |  |  |  |
| 10 | Krwinki do identyfikacji przeciwciał zawierające następujące fenotypy DccEE, DCwCee, dccee, Dccee, dCcee, dccEe, Jk(a+b-), Jk(a-b+), MM, SS, ss, NN, P1, P2, Fy(a-b+), Fy(a+b-), Le(a+b-), Le(a-b+). |  |  |  |  |
| 11 | Rozcieńczalnik do krwinek |  |  |  |  |
| 12 | Odczynnik do testu enzymatycznego bez papainy |  |  |  |  |
| 13 | Końcówki do pipet - w przypadku gdy producent przewiduje konieczność użycia koncówek |  |  |  |  |
| 14 | Kontrola jakości zewnątrzlaboratoryjna w zakresie metody mikrokolumnowej ( automatycznej i manualnej) – zakres podstawowy |  |  |  |  |
| 15 | Kontrola jakości zewnątrzlaboratoryjna w zakresie metody mikrokolumnowej ( automatycznej i manualnej) – zakres zaawansowany |  |  |  |  |
| 16 | Materiał kontrolny służący do wewnętrznej kontroli laboratoryjnej w zakresie metody mikrokolumnowej ( automatycznej i manualnej) |  |  |  |  |
| 17 | Fenotyp układu Rh - antygeny C, Cw, c, E, e |  |  |  |  |
| 19 | Fenotyp Duffy (Fya, Fy b) |  |  |  |  |
| 20 | Fenotyp Kidd ( antygeny Jka, Jkb) |  |  |  |  |
| 21 | Fenotyp Kell ( antygeny K, k ) |  |  |  |  |
| 22 | Fenotyp M, N, |  |  |  |  |
| 23 | Fenotyp S, s, |  |  |  |  |
| 24 | Fenotyp P1 |  |  |  |  |
| 25 | Fenotyp Lewis ( antygeny Lea, Leb) |  |  |  |  |
| suma |

W tabeli 18 proszę wypełnić rubryki 1,2,3,4.

Tabela 19. Klasyfikacja odczynników/krwinek

| l.p. | Nazwa odczynnika/krwinek | Nr katalogowy | Klasyfikacja odczynników/krwinek |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | niebezpieczne | bezpieczne |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Wykonawca ma obowiązek wypełnić tabelę 19 dla każdego odczynnika .