Załącznik nr 3 do SIWZ

# Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (Rozdz. 2.3.SIWZ)

- Zamawiający informuje, iż użyte w specyfikacji  nazwy producenta/nazwy systemu nie mają na celu ich preferowania, lecz wskazanie na oczekiwane cechy/parametry techniczno - jakościowe wyrobów, urządzeń itp., które są istotne z punktu widzenia działania lub użytkowania obiektu jako całości, zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w dokumentacji. Podane w SIWZ parametry/cechy/właściwości dotyczące równoważności wyrobów/urządzeń to wartości minimalne, jakie muszą spełnić proponowane wyroby/urządzenia. Zastosowanie innych niż wskazane w ww. dokumentacji jest dopuszczalne pod warunkiem, że posiadają one parametry/cechy/właściwości takie same lub lepsze od produktów referencyjnych pod względem funkcjonalnym, technicznym, jakościowym, estetycznym - muszą spełniać założenia przyjęte w ww. dokumentacji oraz

obowiązujące normy i przepisy.
Zmiana któregokolwiek z urządzeń, elementów, materiałów itd. wymienionych w dokumentacji musi się odbywać z uwzględnieniem wszystkich parametrów technicznych.

Wykonawca, który do wyceny przyjmie rozwiązania równoważne jest zobowiązany udowodnić równoważność przyjętych urządzeń, sprzętu i materiałów. W celu potwierdzenia, że oferowane rozwiązanie równoważne spełnia wymagania określone w SIWZ, wykonawca złoży szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia równoważnego w którym dla każdego produktu określi nazwę producenta, typ/model oraz inne cechy produktu pozwalające na jednoznaczną identyfikację zaoferowanego produktu i potwierdzenie zgodności z opisem przedmiotu zamówienia. Nie złożenie takiego wykazu będzie równoznaczne z przyjęciem rozwiązań wskazanych w dokumentacji.

Zastosowane materiały równoważne:

| Lp. | Opis Przedmiotu zamówienia – wymagania Zamawiającego | Nazwa handlowa, numer katalogowy, wielkość opakowania lub inne oznaczenie przedmiotu | Opis oferowanego przedmiotu równoważnego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Pakiet I. Wykładziny podłogowe

Poz. 1. Wykładzina homogeniczna połogowa pcv.

Podstawowe wymagania:

Zawartość składników bez wypełniaczy - Typ 1; zawartość > 55%

Grubość całkowita  -  2,0 mm.

Klasyfikacja: obiektowe -  Klasa 34.

Szerokość rolki - 2 m.

Długość rolki  - 25 m.

Waga całkowita - 2 900 g/m2

Stabilność wymiarowa  ≤ 0,1 %

Wgniecenie resztkowe - 0,03 mm.

Odporność na ścieranie - T

Odporność na krzesła na rolkach -  Bardzo dobra.

Trwałość kolorów  ≥ 6.

Giętkość i ugięcie  ≤ 10 mm

Odporność na zabrudzenia i chemikalia - Bardzo dobra

Odporność przeciw grzybom i bakteriom -  Dobra, nie sprzyja wzrostowi

Klasa antypoślizgowości - R9

Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych - Tak

Reakcja na ogień - Bfl-s1

Odporność na poślizg - dynamiczny

Współczynnik tarcia  ≥ 0,30

Ocena zdolności do elektryzacji  ≤ 2 kV

Przewodność cieplna - 0,25 W/(m・K)

Poz. 2. Wykładzina homogeniczna podłogowa pcv elektrostatyczna.

Podstawowe wymagania:

Grubość całkowita - 2mm

Grubość warstwy ścieralnej -  2mm

Waga - g/m² - 3100

Klasyfikacja europejska -klasa 34-43

Klasowość K - klasa - K5

Klasa ogniowa -klasa Bfl-s1

Antyelektrostatyczność - kV <2

Opór elektryczny - Ω 106≤R≤108

Odporność na ścieranie - mm3 - ≤4.0

Grupa ścieralności - P

Zawartość spoiwa - Typ II

Antypoślizgowość - R9

Stabilność wymiarowa(rolka) % ≤0.4

Wgniecenia resztkowe -mm~0.02

Przewodność termiczna - W/(m.K) 0.25

Odporność barw na światło - stopni ≥6

Odporność chemiczna - OK

Zabezpieczenie antygrzybiczne I antyfungicydowe - brak wzrostu

Emisja VOC po 28 dniach - μg/m3 <10

Poz. 3. Sznur spawalniczy do wykładziny.

Poz. 4. Dyspersyjny środek gruntujący na chłonne podłoża.

Podstawowe dane techniczne:

Gotowy do użytku

Bez zawartości rozpuszczalników

Wydajność: 100 – 150 g/m²

Temperatura podczas stosowania: min. 10 °C na podłożu

Czas schnięcia: 1 – 6 godzin

Mrozoodporny

Po. 5. Klej do wykładzin z PCV prądoprzewodzącej.

Skład: dyspersje tworzyw sztucznych, substancje zagęszczające, zwilżające, przeciwpieniące i konserwujące,

włókna węglowe, wypełniacze mineralne, woda.

Właściwości:

Neutralny zapach w trakcie i po zastosowaniu,

Dobra stabilność przewodności,

Nie zawiera rozpuszczalników,

Bardzo niska emisyjność.

Dane techniczne:

Zużycie: 250 - 450 g/m²

Temperatura podczas stosowania: min. 15°C na podłożu

Czas wstępnego odparowania: 5 – 10 minut

Czas układania: 10 – 30 minut

Możliwość obciążania: po 24 godzinach

Końcowa wytrzymałość: po 3 dniach

Spawanie złączy / spoinowanie: po 24 godzinach

Oporność upływowa -  < 3 x 105

Poz. 6. Taśma miedziana.

Przy przewodzącym układaniu wykładzin podłogowych. do odprowadzania ładunku statycznego.

Poz. 7. Samopoziomująca cementowa masa szpachlowa do podłóg.

Dane techniczne:

Skład: Cementy specjalistyczne, kruszywa mineralne, kopolimery polioctanu winylu, fluidyzatory oraz dodatki.

Do warstw o grubości do 10 mm

Niewielkie naprężenia skurczowe podczas wiązania.

Wysoka wytrzymałość.

Bardzo dobra szlifowalność

Bardzo dobra chłonność

EMICODE EC 1 R/ bardzo niska emisyjność

Zużycie: ok. 1,5 kg /m² na 1 mm grubości warstwy.

Temperatura obróbki: temperatura podłoża co najmniej 10°C.

Czas obróbki: 20 – 30 minut.

Możliwość wchodzenia: po ok. 3 - 4 godzinach.

Możliwość układania wykładziny: po ok. 24 - 48 godz.

poz. 8. Uniwersalny klej do wykładzin.

Klej dyspersyjny bez zawartości rozpuszczalników.

Ciężar właściwy: ok. 1,48 kg/l.

Zużycie 300-400 g/m2

Możliwość obciążania: po 24-48 godzinach.

Poz. 9. Klej dyspersyjny o bardzo dużej sile klejenia do wykładzin pcv.

Ciężar właściwy: 1,28 kg/l

Temperatura obróbki: min. 15 ºC na podłożu

Zużycie: 250 -3 50 g/m²

Czas wstępnego odparowania: 5 - 10 minut

Czas otwarty: 25 – 35 minut

Możliwość obciążenia: po 24 - 48 godzinach

Wytrzymałość końcowa: po 5 - 7 dniach

Poz. 10. Samopoziomująca cementowa masa szpachlowa do podłóg

Skład: Cementy specjalne, kruszywa mineralne, kopolimery polioctanu winylu, upłynniacze wysokiej wydajności

oraz dodatki.

Ekstremalnie dobra rozpływność

Bardzo gładka powierzchnia.

Bardzo dobra chłonność powierzchni.

GISCODE ZP 1/ znikoma zawartość chromianów.

EMICODE EC1 R PLUS/ bardzo niska emisyjność

RAL UZ 113/ Przyjazny dla środowiska, bardzo nisko emisyjny.

Zużycie: ok. 1,5 kg /m2 na 1 mm gr. warstwy

Min. temperatura stosowania: 10 °C na podłożu.

Optymalna temp. stosowania: 15 - 25 °C przy podłożu

Klasa palności: A1 fl

Czas pracy: po 20 - 30 minut

Możliwość wchodzenia: po 1,5 - 2 godz.

Układanie wykładziny:  po ok. 6 godz.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Poz. 11. Dyspersyjny środek gruntujący do podłoży chłonnych.

Skład: modyfikowane kopolimery styrenowo - akrylanowe.

Nie zawierający rozpuszczalników.

Gotowy do zastosowania.

Odporny na wodę i alkalia.

Czas schnięcia: 1 – 6 godz.

Niezapalny.

Zużycie: 100-150 g/m2

Poz. 12. Dyspersyjny środek gruntujący do podłoży niskochłonnych.

Skład: modyfikowane kopolimery styrenowo-akrylanowe.

Nie zawierający rozpuszczalników.

Gotowy do zastosowania.

Odporny na wodę i alkalia.

Krótki czas schnięcia.

Niezapalny.

Ciężar właściwy: 1,05 kg/l

Zużycie: 50 - 150 g/m2

Poz. 13. Cementowa masa naprawcza do podłóg.

Skład: Cementy specjalne, kruszywa mineralne, kopolimery polioctanu winylu oraz dodatki.

Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

Odporność ogniowa: A 1 fl

Klasa wytrzymałości na ściskanie: C 30.

Masa drobnoziarnista i szybko wiążąca do stosowania w dowolnym zakresie grubości.

Rozrabianie częściowe: na 1 kg proszku 250-300 ml wody.

Zużycie: ok. 1,5kg/1m2 na 1 mm grubości warstwy

Możliwość wchodzenia, cięcia krawędzi: po ok. 15 minutach

Możliwość szpachlowania w technologii „mokre na mokre”: po ok. 30 minutach

Możliwość układania wykładziny: po ok. 2 godz.

Poz. 14. Homogeniczna wykładzina ścienna pcv.

Elastyczna homogeniczna okładzina ścienna.

Wzór bezkierunkowy.

Odporna na działanie mikroorganizmów oraz zaklasyfikowana jako klasa A zgodnie z testem Clean Room.

Przeznaczona do stosowania w budynkach użyteczności publicznej, w tym szpitalach.

Grubość całkowita  1.2 mm.

Grubość warstwy użytkowej  1.2 mm

Waga całkowita: 1900 g/m2

Ognioodporność  C - s2, d0

Odporność na światło  105-B02 ≥ 6

Poz. 15. Dyspersyjny klej do wykładzin ściennych.

Skład: dyspersje tworzyw sztucznych, żywice modyfikowane, substancje zagęszczające, zwilżające,

przeciwpieniące i konserwujące, wypełniacze mineralne, woda.

Zużycie: 180 - 380 g/m²

Czas wstępnego odparowania: 10 – 45 minut

Czas otwarty: 15 –120 minut

Możliwość obciążenia mechanicznego po 24 godzinach

Końcowa wytrzymałość: po 3 dniach

Spawanie łączeń / spoinowanie: po 24 godzinach

Pakiet II. Materiały do zabezpieczenia ścian

Poz.1. Płyty ochronne do zabezpieczenia ścian

Płyta ochronna - arkusz płyty cięty na pasy o wymiarach dł. 3.00 mb. i wys. 32 cm. gr.1,5 mm

Wymagania odnośnie płyt:

Wykonane z żywicy winylowo - akrylowej .

Odporne na zabrudzenia i środki myjące stosowane w służbie zdrowia w celu utrzymania ścian w  czystości.

Barwione wgłębnie i jednorodnie.

Powierzchnia płyty nieplamiąca się i odporna na większość środków chemicznych.

Wymagany atest uprawniający do stosowania w służbie zdrowia.

Poz. 2. Narożniki dł. 100 cm.

Narożniki o szer. boku 75 mm.

Montowane na powierzchni ściany przy pomocy kleju.

Wykonane z żywicy akrylo - winylowej.

Poz.3. Poręcze

Eliptyczna poręcz zapewniająca wsparcia i pomoc dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Wstrząsoodporne oraz faktura odporna przed zarysowaniem, profil aluminiowy ciągły.

Wytrzymująca kolizję z lekkim sprzętem. Zamocowana na  trwałym uchwycie.

Wymiary poręczy jak na rys. poniżej

Pakiet IV.  Materiały budowlane i urządzenia sanitarne

1. Umywalka z misą prostokątną, z otworem, z przelewem.

Głębokość 46 cm.  Szerokość50 cm.  Mocowana na śrubach.  Waga16 kg. Syfon dekoracyjny okrągły

Umywalka + syfon + kołki montażowe w komplecie.

2. Bateria umywalkowa chrom.

Montaż 1-otworowy stojący.

Bateria łazienkowa jednouchwytowa.

Kolor -  chrom.

Rodzaj wylewki stała, ze zintegrowanym perlatorem.

Przyłączenie giętkie węże przyłączeniowe.

Ogranicznik temperatury regulowany.

Rodzaj uchwytu  metalowy.

Typ głowicy ceramiczna.

Rozmiar głowicy - 28 mm.  Zasięg wylewki 103 mm.   Wysokość korpusu 157 mm.

3. Komora gospodarcza.

Polerowana powierzchnia. Nacisk pionowy 1000N. W komplecie odpływ i zaczepy komory. Komora mocowana do ściany przez 2 otwory w elementach mocujących. Śruby w komplecie z elementami mocującymi.

Głębokość komory - 45.5 cm. Pojemność 34l.  Szerokość 55.5 cm.  Kolor Srebrny

Odpływ / zawór Centralny Wykonanie. stal nierdzewna polerowana

4. Bateria do  komory gospodarczej.

W skład wchodzą: bateria montowana nad komorą gospodarczą z dopasowaną ruchomą wylewką (wylewka dopasowana do zamawianej komory w komplecie), wąż metalowy rozciągliwy ze słuchawką, uchwyt.

5. Bateria zlewozmywakowa ścienna - 1 szt.

Budowa: Bateria jednouchwytowa. regulator ceramiczny,  montaż naścienny. regulator strumienia M24x1

przyłącze mimośrodowe G½ rozstaw 150 ± 20 mm.  obrotowa wylewka L=220 mm.  chrom

6. Umywalka ścienna ceramiczna półokrągła  44 cm z otworem na armaturę

- szerokość 445 mm  - głębokość 350 mm  - wysokość 160 mm - z przelewem

- z otworem na armaturę - waga: 7,6 kg  - kolor biały

7. Syfon umywalkowy mosiężny rurowy chrom.

- syfon umywalkowy rurowy

- wykonany z mosiądzu pokrytego chromem

- średnica G 1 1/4"

- w zestawie z chromowaną rozetą

- kolor chrom

8. Bateria umywalkowa stojąca chrom.

- bateria umywalkowa stojąca chrom

- montaż 1-otworowy,

- bateria stojąca jednouchwytowa,

- korek spustowy typu clik-clak 5/4”

- ceramiczny regulator strumienia M24x1,

- przyłącza elastyczne G3/8 ; M10x1,

- kolor chrom

9. miska wc kompaktowa z odpływem uniwersalnym ze spłuczką.

Skład zestawu: miska kompaktowa z odpływem uniwersalnym oraz spłuczka z armaturą 6/3 l.

W komplecie z deską. W komplecie zestaw montażowy.

Wysokość 41 cm. Waga 36 kg

10. Płytki ścienne

rodzaj powierzchni: gładka,

wykończenie powierzchni: błyszcząca,

format: 20x50,

grubość: 9mm

przeznaczenie: wewnątrz

kolor: biały

rodzaj powierzchni: gładka,

wykończenie powierzchni: błyszcząca,

format: 20x50,

grubość: 9 mm

kolor: grafitowy

11. Fuga elastyczna.

Obszary zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wydajność: 0,4 - 0,7 kg/m2

Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C.

Metoda aplikacji  paca gumowa

Szerokość spoiny-1 - 8 mm.

Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3.

Odporność termiczna od -30°C do +70°C

Mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi, zaprawa tworzy idealnie gładkie

wypełnienie, które jest szczelne i wytrzymałe na ścieranie i pękanie.

Odporna na zabrudzenia, spoina zachowuje estetyczny wygląd i kolor przez długi czas bez względu na częstotliwość

użytkowania nawierzchni.

Do stosowania pomieszczeniach narażonych na wilgoć i zmienną temperaturę. Preparat odporny na wnikanie wilgoci

dzięki czemu skutecznie zabezpiecza przed powstawaniem nieestetycznej pleśni i grzybów.

12. Fuga elastyczna.

Obszary zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wydajność: 0,4 - 0,7 kg/m2

Temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C.

Metoda aplikacji  paca gumowa

Szerokość spoiny-1 - 8 mm.

Gęstość nasypowa: ok. 1,1 kg/dm3.

Odporność termiczna od -30°C do +70°C

Mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi, zaprawa tworzy idealnie gładkie

wypełnienie, które jest szczelne i wytrzymałe na ścieranie i pękanie.

Odporna na zabrudzenia, spoina zachowuje estetyczny wygląd i kolor przez długi czas bez względu na częstotliwość

użytkowania nawierzchni.

Do stosowania pomieszczeniach narażonych na wilgoć i zmienną temperaturę. Preparat odporny na wnikanie wilgoci

dzięki czemu skutecznie zabezpiecza przed powstawaniem nieestetycznej pleśni i grzybów.

13. Płytka podłogowa.

rodzaj powierzchni: gładka

wykończenie powierzchni: matowa.

Format: 30x60 cm.

odporność na plamienie: 5

klasa ścieralności: 4

mrozoodporność: tak

kolor: biały

zastosowanie: ściana i podłoga

Przeznaczenie: wewnątrz i na zewnątrz

klasa antypoślizgowości: R10

grubość: 8,5mm

14. Brodzik 70x80 cm prostokątny z syfonem i kompletem odpływowym.

Prostokątny - wymiary: 70 x 80 cm - wysokość: 14 cm - głębokość: 3 cm - średnica odpływu: 90 mm

- akrylowy - duża wytrzymałość na nacisk do 750 kg - 100% stabilności

- wygłuszenie hałasu spadającej wody,  40%

- dobra izolacja termiczna podtrzymująca dłużej ciepło powierzchni   brodzika

- gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie - kolor biały

15. Kabina prysznicowa do brodzika 70 x 80 cm  (O. Otolaryngologiczny -   2 szt.)

Kabina prysznicowa wykonana z hartowanego, bezbarwnego szkła o grubości 6 mm.  Pojedyncze drzwi uchylne.  Chromowany profil aluminiowy

16. brodzik 70x90 cm prostokątny z syfonem i kompletem  odpływowym

prostokątny- wymiary: 70 x 90 cm. wysokość: 14 cm - głębokość: 3 cm - średnica odpływu: 90 mm - akrylowy - duża wytrzymałość na nacisk do 750 kg. - 100% stabilności - wygłuszenie hałasu spadającej wody, aż o 40% - dobra izolacja termiczna podtrzymująca dłużej ciepło powierzchni brodzika - gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie - kolor biały

17. Kabina prysznicowa do brodzika 70 x 90 cm.

Kabina prysznicowa wykonana z hartowanego, bezbarwnego szkła o grubości 6 mm.  Pojedyncze drzwi uchylne.  Chromowany profil aluminiowy.

18. Bateria natryskowa ścienna.

Bateria  jednouchwytowa z zestawem natryskowym:

- regulator ceramiczny,

- montaż naścienny,

- przyłącze mimośrodowe G½ rozstaw 150 ± 20 mm

- podłączenie natrysku G½,

- z natryskiem punktowym,

- kolor - chrom

19. Kabiny sanitarne

Parametry boksów sanitarnych jak na rys. poniżej:

Wysokość całkowita 200 mm, wysokość stopy/odległość elementów od poziomu podłogi 150 mm.

Elementy wykonane z płyty warstwowej o grubości 30 mm, rdzeń na bazie poliuretanu obłożony obustronnie laminatem HPL o grubości 2 mm, wodoodporne, nie gnijące, odporne na uszkodzenia i łatwe do utrzymania w czystości.

Widoczne krawędzie wykończone obrzeżem ABS o grubości 2 mm, kolorystycznie dobranym do koloru płyty. Całość  np. w kolorze żółtym.

Drzwi:  szerokości: 90 cm lewe

Drzwi wykonane jak ścianki systemu. Jednoskrzydłowe. Bezprzylgowe, po zamknięciu tworzą jedną płaszczyznę ze słupkami ściany czołowej. Wyposażone w nakładane zawiasy oraz klamki, rozetka wc z oznaczeniem zajętości, na rdzeniu z ocynkowanej stali w otulinie z tworzywa sztucznego. Profil drzwiowy z uszczelką pcv tłumiącą odgłosy zamykania. Okucia ze stali nierdzewnej.

Profile: ceownik jako łącznik między ścianami systemowymi a pozostałymi. Zwieńczenie jako element stabilizujący fronty i ściany zewnętrzne – aluminium anodowane w kolorze naturalnym.

Wsporniki standardowe stalowe M12 w osłonie ze stali kwasoodpornej, regulowana wysokość +/- 15 mm, rozeta ze stali kwasoodpornej.

Płyta – Laminat HPL powinien posiadać atest higieniczny i klasyfikację ogniową – dopuszczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.

Profile przyścienne i górne wykonane z aluminium, wszystkie elementy mocujące i okucia wykonane z materiałów nie ulegających korozji.

20. Szybkoschnąca folia w płynie.

Gotowa do użycia masa na bazie dyspersji polimerowych, wypełniaczy oraz środków modyfikujących.

21. Gumowana taśma do wykonywania  szczelnych połączeń ściany z posadzką w łazienkach.

Długość: 50 m

Szerokość: 100-125 mm

Maksymalna rozszerzalność:

- na długości 50%

- na szerokości 100%;

- odporność na temperaturę: od -30oc do +100oc;

- odporność na wodę: doskonała

22. Klej do płytek.

Wymagania:

Duża przyczepność i odporność mechaniczna.

Bez potrzeby uprzedniego zraszania powierzchni ściany ani płytek

Przeznaczona do nakładana na tynki cementowe.

Posiada dobre właściwości tiksotropowe i początkową przyczepność

Charakterystyka produktu

Wygląd i kolor:  proszek, biały lub szary. Gęstość proszku (g/cm3) 1,33 ± 0,05

Maksymalna wielkość ziarna (mm)  0,8.

Warunki aplikacji i dojrzewania

Mieszanie z wodą (%, do wagi) 22 ± 2.  Gęstość pozorna zaprawy (g/cm3) 1,67 ± 0,05

Czas przydatności do zużycia w 20oC (minuty) 20.  Czas wstępnego dojrzewania w 20oC (minuty) 5

Retencja wody (%, wagi) 99

Charakterystyka związanego produktu

Przyczepność początkowa, (MPa) 1,2.   Przyczepność po zanurzeniu w wodzie,  (MPa) 1,0

Zużycie/grubość: Zużycie (kg/m2/mm)  1,5  (przy  grubości  5 mm)

23. Tynk wewnętrzny gipsowy.

Produkt mineralny, do grubości 50 mm,

Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm).

Uziarnienie: do 1,2 mm.

Wydajność: 100 kg = 100 l zaprawy

Zużycie: 1,0 kg / 1 mm / 1 m2.

Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni

Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 2,0 N/mm2.

Wytrzymałość na  zginanie: ≥ 1,0  N/mm2

Ciężar objętościowy: ok. 1100 kg/m3.

Współczynnik oporu dyfuzyjnego μ: na sucho: 10, na mokro: 6

Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,39 W/mK.

Grubość warstwy 3 - 30 mm.

Przyczepność ≥ 0,3 N/mm2

24. Zaprawa murarska.

25. Zaprawa tynkarska.

Plastyczna, zwiększona przyczepność do podłoża, łatwa w obróbce, na każde podłoże mineralne

26. Beton komórkowy 12x24x59 cm.

Materiał wykonania: Beton komórkowy. Wysokość: 24cm. Długość: 59cm. Szerokość: 12cm. Kolor: Biały

Zastosowanie- Ściany działowe, zabudowy. Wytrzymałość na ściskanie  2,5 Mpa

27. Beton komórkowy 6x24x59 cm.

Materiał wykonania: Beton komórkowy. Wysokość: 24cm. Długość: 59cm. Szerokość: 12cm. Kolor: Biały

Zastosowanie- Ściany działowe, zabudowy. Wytrzymałość na ściskanie  2,5 Mpa

28. Nadproża stalowe kątownik 50x50 dł. 120cm

29. Nadproża stalowe Kątownik 50x50 dł.  200 cm

30. Nadproża stalowe Kątownik 50x50 dł.  140 cm

31. Płyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 120 X 200 X 12,5 mm

32. Płyta gipsowo-kartonowa zwykła  1200 X 2600 X 12,5mm

33. Klej do płyt gipsowo-kartonowych

34. Lustra.

Klejone między płytkami nad umywalką  o wymiarach 40x60 cm

Tafla lustra srebrna, grubość tafli 4mm, krawędzie szlifowane.

35.  System sufitu podwieszonego.

Mineralny sufit podwieszany

Cechy wizualne:

Powierzchnia: Bioguard Plain,

Typ krawędzi – Board,

Ruszt: 24/35.

Kolor Biały.

Wymiary: 600 x 600 mm

System zawieszenia - Ruszt Clean Room

Uniwersalne profile główne T24 Clean Room

Informacje techniczne:

Pochłanianie dźwięku (αw)  0.20 (L)

Klasyfikacja Europejska pochłaniania dźwięku  E

Pochłanianie dźwięku (NRC)  0.20

Izolacyjność akustyczna wzdłużna Dnfw (dB) 35 .

Wskaźnik redukcji dźwięku Rw (dB) 19

Odbicie światła (%) 87.  Odporność na wilgoć (RH%) 95

Przewodność cieplna 0.06.   Ciężar (kg/m2) 4.60

Reakcja na ogień -  A2-s1,d0.

Powierzchnia: zmywalna, bakteriobójcza hamująca rozwój bakterii

Jakość powietrza ISO 5

Ruszt Clean Room - Uniwersalne profile główne T24 Clean Room

cechy wizualne – Kolory Global white - odcień bieli

Wymiary stopki profilu 24 mm,   Połączenie profilu poprzecznego i profilu głównego, Prosto ścięte - na styk lub nachodzące

Ruszt aluminiowy Clean Room 3600mm, rozstaw otworów - 300 mm, wymiary - 3600 x 24 x 43 mm.

36. Parapety do wnęk ściennych

Parapety do wnęk o wymiarach jak niżej.

1. dł. 146,5 x gł. 28 cm -  1 szt.

2. dł. 112,5 x gł. 28 cm -  2szt.

3. dł. 111,0 x gł. 28 cm. - 1 szt.

4. dł. 111,5 x gł. 28 cm -  2 szt.

7. dł. 112    x gł. 28 cm -  1 szt.

Parapety wykonane z płyty meblowej laminowanej grubości 18 mm, krawędź dłuższa wykończona obrzeżem z pcv 2 mm. klejonym na gorąco. Parapety w kolorze buku.

37. Profil ścienny CW75

38. Profil ścienny UW75

39. Wkręt  TN 3,5x25mm

40. Wkręt  TN 3,5x35mm

41. Kołek wbijany z kapturkiem 6x40 mm

42. Kołek wbijany z kapturkiem 8x40 mm

43. Pręt mocujący 500 mm do montowania profili sufitowych.

44. Wieszak płaski ES 60x125 mm.

45. Taśma uszczelniająca piankowa, grubość, 3 mm, szerokość 70 mm

Do obwodowych uszczelnień ścian działowych, stosowana pod profile UW 75 ULTRASTIL.

46. Masa szpachlowa  do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych z użyciem taśmy zbrojącej.

47. Samoprzylepna taśma z włókna szklanego do łączeń płyt k-g, szer. 5cm.

48. Wełna skalna mineralna.

Materiał wykonania - skalna wełna mineralna.

Klasa reakcji na ogień - A1

Wartość oporu (R)  1,35 m2K/W

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) 0,036 W/mK

produkt hydrofobizowany – nienasiąkliwy

paroprzepuszczalna – zadeklarowany parametr MU1

49.  Płytki ceramiczne ścienne wewnętrzne  200x200 mm

W kolorze jasno szarym.

Rozmiar	 200x200 mm

Grubość	6,5 mm

Rektyfikacja	Nie

Powierzchnia	Mat

Poz. 50.  Płytki podłogowe 200x200 mm

Rozmiar	 200x200 mm

Grubość	10 mm

Rektyfikacja	Nie

Powierzchnia	Półmat

Ścieralność	Klasa V

Antypoślizgowość	R10 A

Mrozoodporność	Tak

Kolor: jasno szary.

Poz. 51.  Płytki ceramiczne ścienne wewnętrzne  250x200 mm

W kolorze jasno zielonym, seledynowym.

Grubość - 6,5 mm.

Poz. 52. Uszczelniacz akrylowy  300 ml biały.

Odporność termiczna	od -20°C do +80°C.

Temperatura aplikacji 5 - 30 st. C

Czas naskórkowania ok. 20 minut.

Obszary zastosowania: budownictwo

Gęstość 1,6 g/cm3.

Szerokość spoiny 5 mm.

Wydajność	12 mb

Metoda aplikacji - wyciskacz do kartuszy

Poz. 53. Silikon uniwersalny  280 ml biały