# Opis przedmiotu zamówienia  - Załącznik nr 3 do SIWZ

- Należy opisać każdy z podanych wymagań Zamawiającego – bez wyjątku.  Do oferty proszę załączyć posiadane foldery oraz inne dokumenty, dotyczące zaproponowanego sprzętu, umożliwiające kompleksowe zapoznanie się z ofertą.

II. Wymagania ogólne oraz wyjaśnienia dodatkowe do formularza cenowego oraz opisu przedmiotu zamówienia:

- Brak wartości/opisu (lub zapis „NIE”) w kolumnie „Opis parametrów oferowanych” będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów, spowoduje odrzucenie oferty.  Wartości podane w rubryce "Parametry graniczne" stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

2.  Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia:

- wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania,

- o terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów, umieszczonym na opakowaniu – nie krótszym niż 12 m-cy  od daty dostawy.

- na każdej partii towaru musza być etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości,

- na opakowaniach zbiorczych muszą znaleźć się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody – zgodne z informacjami w  katalogach Wykonawcy, oraz termin przydatności do użycia.

3. Wszystkie elementy (przedmioty zamówienia) muszą być:

- sterylne,

- fabrycznie nowe,

- wyprodukowane nie wcześniej niż 01.01.2019r.

- Zamawiający podzielił zamówienia na części i dopuszcza składanie ofert częściowych - na poszczególne pakiety.

- Wykonawca w cenie oferty zobowiązany jest przeszkolić pracowników w zakresie obsługi oferowanego przedmiotu zamówienia. Szkolenie j.w zostanie potwierdzone protokołem szkolenia.

- Podane ilości przedmiotu zamówienia są wartościami szacunkowymi i w trakcie trwania umowy mogą ulec zmniejszeniu.

- Zamawiający może w ramach poszczególnych części zamówienia rozdzielić elektrody od stymulatorów serca, bez konieczności zamawiania pełnych kompletów sprzętu.

- Zamawiający na etapie realizacji istniejącej umowy zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany asortymentu w ramach przedmiotu umowy - do wysokości wartości tej umowy.

- Wykonawca w celu realizacji umowy - odda Zamawiającemu w użyczenie – programator i analizator: (nowe, kompletne, bez wad, posiadające wszelkie dokumenty wymagane prawem dopuszczające go do użytkowania, jak też wymagane prawem certyfikaty i atesty oraz instrukcje obsługi w języku polskim) oraz –- zapewni do nich materiały eksploatacyjne – tzw. pakiet startowy (obejmujący materiały niezbędne do uruchomienia przedmiotu użyczenia tj. m.in.: fabrycznie nowe kable, papier oraz inne niezbędne akcesoria, składające się na kompletność przedmiotu – a tym samym na możliwość jego działania bez potrzeby natychmiastowych i dodatkowych zakupów):

1)  dot. PAKIETU NR 1:

- programator wraz z materiałami eksploatacyjnymi

(nazwa, typ, producent, rok produkcji______________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi ……………..PLN netto. (..........................brutto).

- oraz analizator do pomiarów śródoperacyjnych

(nazwa, typ, producent, rok, produkcji________________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi ……………..PLN netto. (..........................brutto).

- skład pakietu startowego: __________________________________________________________________

- materiały eksploatacyjne (podać wraz z ceną zakupu oraz w przypadku odpłatnych materiałów wycenić w tabeli formularza cenowego)_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________)

2)  dot. PAKIETU NR 2 :

a)  programator wraz z materiałami eksploatacyjnymi

(nazwa, typ, producent, rok produkcji______________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi ……………..PLN netto. (..........................brutto).

b) oraz analizator do pomiarów śródoperacyjnych

(nazwa, typ, producent, rok, produkcji________________________________________________)

- wartość początkowa przedmiotu użyczenia wynosi ……………..PLN netto. (..........................brutto).

- skład pakietu startowego: __________________________________________________________________

- materiały eksploatacyjne ( podać wraz z ceną oraz w przypadku odpłatnych materiałów wycenić w tabeli formularza cenowego) _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________)

- Wydanie przedmiotu użyczenia - nastąpi najpóźniej w dniu pierwszej dostawy przedmiotu zamówienia,  w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i zostanie potwierdzone  w protokole przyjęcia. Po upływie okresu, na jaki umowa użyczenia została zawarta  - Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć z Zamawiającym kolejną umowę dot. udostępnienia Zamawiającego przedmiotu użyczenia j/w.

- W przypadku zaoferowania przedmiotu użyczenia będącego już na wyposażeniu Zamawiającego (jako przedmiot umowy użyczenia uprzednio zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiajacym) – Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia dokumentacji technicznej potwierdzającej, iż sprzęt j/w jest zdatny do umówionego użytku. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do wymiany elementów zużywalnych (kabli EKG pacjenta oraz do analizatora itd. – na nowe).

__________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Pakiet nr 1 - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Załącznik nr 3 do SIWZ

Stymulatory  SSIR z monitorowaniem skutecznej stymulacji z elektrodami i introducerami

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator SSIR z monitorowaniem skutecznej stymulacji | 90 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 2. | Introducer 7F | 65 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Elektroda dwubiegunowa do stymulacji przedsionków/komór | 65 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |

| Lp | Parametry graniczne i wymagane | Ocena | Opis parametrów oferowanych - podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tryby stymulacji AAI(R); VVI(R); AOO(R); VOO(R) | Wymagany, podać |  |
|  | Minimalny czas pracy (100 % stymulacji) przy nastawach nominalnych (co najmniej 100 miesięcy) | Wymagany, podać |  |
|  | Rok produkcji ≥ 2019 | Wymagany |  |
|  | Waga stymulatora ≤ 25 g | Wymagany, podać |  |
|  | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod z bipolarnej na unipolarną | 1 pkt. Brak = 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | Wymagany |  |
|  | Program nocny | Wymagany |  |
|  | Histereza rytmu | Wymagany |  |
|  | Stymulacja i detekcja uni/bipolarna | Wymagany |  |
|  | Materiał izolacyjny elektrod – silikon | Wymagany |  |
|  | Elektrody uwalniające sterydy | Wymagany |  |
|  | Długość elektrod: przedsionkowa ≥ 52 cm, komorowa ≥ 58 cm | Wymagany, podać |  |
|  | Elektrody – do wyboru aktywna i pasywna fiksacja, prosta i kształt „J” | Wymagany, podać |  |
|  | Przyłącze elektrod IS-1 | Wymagany |  |
|  | Amplituda impulsu stymulującego: min. 0,5 – 5,0 V | Wymagany, podać |  |
|  | Szerokość impulsu: min. 0,4 – 1,5 ms | Wymagany, podać |  |
|  | Czułość w torze przedsionkowym: min. 0,4 – 4,0 mV | Wymagany, podać |  |
|  | Czułość w torze komorowym: min. 1,0 – 7,5 mV | Wymagany, podać |  |
|  | Pomiar progu stymulacji co 0,1 – 0,25V | Wymagany, podać |  |
|  | Częstość stymulacji: min. 30 – 170 ppm | Wymagany, podać |  |
|  | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb z minimalnym krokiem ≤ 15 minut. | 2 pkt. Brak = 0 pkt. |  |
|  | Pamięć zapisów wewnątrzsercowych ≥ 16 sek. | Wymagany, podać |  |
|  | Możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów) i/lub pamięci zewnętrznej | Wymagany, podać |  |
|  | Pojemność baterii ≥ 0,86 Ah | Wymagany, podać |  |

__________________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

odpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela

Pakiet nr 2 - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - Załącznik nr 3 do SIWZ

Stymulator  DDDR z monitorowaniem skutecznej stymulacji z elektrodami i introducerami

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1. | Stymulator DDDR z monitorowaniem skutecznej stymulacji | 170 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 2. | Introducer 7F | 290 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
| 3. | Elektroda dwubiegunowa do stymulacji przedsionków/komór | 290 |
|  | Nazwa, Typ |  |
|  | Nr katalogowy |  |
|  | Producent |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |

| Lp | Parametry graniczne i wymagane | Ocena | Opis parametrów oferowanych podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tryby stymulacji min. DDD(R), DDI(R), DOO(R), | Wymagany, podać |  |
|  | Minimalny czas pracy (100 % stymulacji) przy nastawach nominalnych (co najmniej 75 miesięcy) | Wymagany, podać |  |
|  | Rok produkcji ≥ 2019 | Wymagany, podać |  |
|  | Waga stymulatora ≤ 28 g | Wymagany, podać |  |
|  | Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod | 1 pkt. Brak = 0 pkt. |  |
|  | Możliwość wykonania badania elektrofizjologicznego wszczepionym stymulatorem | Wymagany |  |
|  | Program nocny | Wymagany |  |
|  | Histereza rytmu | Wymagany |  |
|  | Stymulacja i detekcja uni/bipolarna | Wymagany, podać |  |
|  | Materiał izolacyjny elektrod – silikon | Wymagany |  |
|  | Elektrody uwalniające sterydy | Wymagany |  |
|  | Długość elektrod: przedsionkowa ≥ 52 cm, komorowa ≥ 58 cm | Wymagany, podać |  |
|  | Elektrody – do wyboru aktywna i pasywna fiksacja, prosta i kształt „J” | Wymagany, podać |  |
|  | Przyłącze elektrod IS-1 | Wymagany |  |
|  | Amplituda impulsu stymulującego: min. 0,5 – 7,5 V | Wymagany, podać |  |
|  | Szerokość impulsu: min. 0,4 – 1,5 ms | Wymagany, podać |  |
|  | Czułość w torze przedsionkowym: min. 0,2 – 4,0 mV | Wymagany, podać |  |
|  | Czułość w torze komorowym: min. 1,0 – 7,5 mV | Wymagany, podać |  |
|  | Pomiar progu stymulacji co 0,1 – 0,25V | Wymagany, podać |  |
|  | Częstość stymulacji: min. 30 – 170 ppm | Wymagany, podać |  |
|  | Minimalny odstęp przedsionkowo komorowy ≤ 30 ms | Wymagany, podać |  |
|  | Funkcja zapobiegająca zbyt szybkiej stymulacji w komorze w razie wystąpienia tachykardii przedsionkowych u pacjenta ze stymulacją komór sterowaną przedsionkowo | wymagany |  |
|  | Algorytm automatycznie dostosowujący energię impulsu do indywidualnych potrzeb pacjenta z minimalnym krokiem ≤ 15 minut | 2 pkt. Brak = 0 pkt. |  |
|  | Pamięć zapisów wewnątrzsercowych ≥ 16 s | Wymagany, podać |  |
|  | Możliwość zapamiętania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów) i/lub pamięci zewnętrznej | Wymagany, podać |  |
|  | Pojemność baterii ≥ 1,2 Ah | Wymagany, podać |  |

_____________________________

Podpis i pieczęć upoważnionego Przedstawiciela